## Slide 1: เทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
SDU – Computer Science
2015
1

## Slide 2: 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย
เนื้อหาที่สอน
1.ความหมายและวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
2.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
3.รูปแบบการสื่อสารไร้สาย

## Slide 3: การสื่อสารไร้สาย
หมายถึง การสื่อสารข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางโดยปราศจากการเชื่อมต่อในเชิงกายภาพแต่จะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทางเพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการสื่อสารไร้สายได้กำจัดอุปสรรคในเรื่องระยะทางระหว่างฝ่ายผู้รับและฝ่ายผู้ส่งให้หมดไป และด้วยเหตุผลนี้เองที่ เป็นคุณสมบัติที่ สำคัญที่สุดที่ทำ ให้การสื่อสารไร้สายได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารไร้สายอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ
แนวคิด

## Slide 4: การสื่อสารไร้สาย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายเทพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยตัวกลางจึงทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ ด้วยคุณสมบัตินี้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสารไร้สายที่นาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยที่ลักษณะการนำไปใช้งานจะแตกต่างกันไปตามย่านความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แนวคิด

## Slide 5: การสื่อสารไร้สาย
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดการหลอมรวมของเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกันทำให้สามารถใช้งานร่วมกันและสื่อสารกันบนโครงข่ายเดียวกันได้ ทำให้รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนาการสื่อสารไร้สายมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมต่อของเครือข่ายแทนระบบการสื่อสารแบบใช้สาย โดยสามารถแบ่งการสื่อสารไร้สายออกเป็นสองประเภทคือ การสื่อสารไร้สายแบบ ไม่เคลื่อนที่ และการสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
แนวคิด

## Slide 6: การสื่อสารไร้สาย
เมื่อศึกษาหัวข้อเนื้อหาหลักที่ 1.1 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ได้
1. ความหมายของการสื่อสารไร้สาย
2. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
3. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
4. ประเภท ลักษณะการทำงาน และการใช้งานการสื่อสารไร้สายชนิดต่าง ๆ
วัตถุประสงค์

## Slide 7: ความหมายและวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามตัวกลางในการรับและส่งสัญญาณ คือ การสื่อสารแบบใช้สายและการสื่อสารแบบไร้สาย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากอดีตที่เป็นการสื่อสารไร้สายแบบแอนาล็อกเป็นแบบดิจิตอล ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความหมายและวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย ดังต่อไปนี้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 8: 1) ความหมายของการสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารไร้สาย (wireless communication) หมายถึง การสื่อสารข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยปราศจากการเชื่อมต่อในเชิงกายภาพ (physical wired) หรือการใช้สัญญาณเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ซึ่งก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์สื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้สายสัญญาณเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทาง เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทยุ คลื่นไมโคเวฟ หรือ อินฟาเรด เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553: 1-5)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 9: 1) ความหมายของการสื่อสารไร้สาย (ต่อ)
หากพิจารณาตามหลักการทางวิศวกรรมโทรคมนาคมจะเห็นได้ว่า การสื่อสารไร้สายนั้นอาจมีข้อได้เปรียบกว่าการสื่อสารแบบใช้สาย คือ ในการสื่อสารแบบใช้สายต้องมีการวางระบบโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการในขณะที่การสื่อสารไร้สายไม่จาเป็นต้องทา แต่ในทางกลับกันการสื่อสารไร้สายก็มีข้อจากัด คือ สัญญาณรบกวน (noise) และสัญญาณแทรกสอด (interference) ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ที่ และเกิดขึ้นแบบไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตลอดช่วงเวลาที่มีการสื่อสารเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้อากาศเป็นตัวกลาง ถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้ง 2 แบบแล้ว จะเห็นว่าการสื่อสารไร้สายนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่ำกว่าการสื่อสารแบบใช้สายมาก
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 10: 1) ความหมายของการสื่อสารไร้สาย (ต่อ)
แต่การสื่อสาร ไร้สายนั้นได้กาจัดอุปสรรคในเรื่องระยะทางระหว่างฝ่ายผู้รับและฝ่ายผู้ส่งให้หมดไป และด้วยเหตุผลนี้เองที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การสื่อสารไร้สายได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับอุปกรณ์ ไร้สายที่ใช้และเห็นอยู่ในชีวิตประจาวันทั่วไปนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภทซึ่งจำแนกเป็นอุปกรณ์ ไร้สายในระยะใกล้ เช่น รีโมตควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ (รีโมตโทรทัศน์ รีโมตเครื่องปรับอากาศ) หรือของเด็กเล่น (รีโมตบังคับเครื่องเล่นรถยนต์) และอุปกรณ์ไร้สายในระยะไกล เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ จานดาวเทียม เครื่องหาตำแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS ) เครื่องรับวิทยุ เป็นต้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 11: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ถ้าจะกล่าวถึงยุค (generation) ของการสื่อสารไร้สายที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อไปถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตโดยแต่ละยุคมีการเพิ่มเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างเด่นชัด ก็สามารถแบ่งเป็นยุคโดยสังเขปได้ ดังนี้
ยุคที่ 1 (1G)
เป็นยุคเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สาย เรียกยุคนี้ว่า “ยุคแอนะล็อก” เกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2526 โดยการเชื่อมโยงของเครือข่ายเป็นแบบเซอร์กิตสวิตชิ่ง (circuit switching) ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งข้อมูลในการสื่อสารโดยมีอัตราการรับส่งข้อมูลต่ากว่า 6.1 Kbps (kilo bits per seconds)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 12: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 1 (1G)(ต่อ)
ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการรับส่งสัญญาณข้อมูลเสียงเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการรองรับการรับส่งผ่านข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งก็หมายความว่าสามารถใช้งานทางด้านการสนทนาได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีข้อจากัดในการรับส่งข้อมูลอยู่มาก ไม่ว่าการมอดูเลตสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ เอฟเอสเค (Frequency Shift Keying: FSK) ซึ่งมีความต้านทานต่อสัญญาณโดยงาย ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้ก็คือระบบแอมป์ (Advanced Mobile Phone System: AMPS) ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนาล็อก โดยมีย่านความถี่ในการใช้งานอยู่ที่ 800-100 MHz โดยการส่งสัญญาณระบบนี้เมื่อส่งออกไปแล้วคลื่นจะอ่อนลงเรื่อย ๆ ตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 13: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2 (2G)
สำหรับยุคที่ 2 เรียกว่า “ยุคดิจิตอล” เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2533 เป็นยุคของการเริ่มเปลี่ยนจากการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกมาเป็นการเข้ารหัสแบบดิจิตอล อัตราการรับส่งข้อมูลสามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้นกว่าในยุคที่ 1 โดยอยู่ในช่วงความเร็วประมาณ 10-30 Kbps นอกจากนั้นในยุคนี้มีการตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ ยุคนี้จึงถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการรับส่งข้อมูลนอกเหนือจากการรับส่งเฉพาะสัญญาณเสียง โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคนี้ถูกออกแบบให้มีน้าหนักเบา และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 14: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2 (2G)(ต่อ)
ดังนั้นขนาดจะเล็กกว่ายุคแรกทำให้สะดวกในการพกพาและได้มีการปรับปรุงความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่
ระบบทีดีเอ็มเอ (Time Division Multiple Access: TDMA) เป็นระบบที่ผู้ใช้จำนวนมากสามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุเดียวกันในการรับส่งข้อมูล โดยช่องสัญญาณถูกออกแบบให้สามารถรับส่งได้ทั้งสัญญาณเสียงและข้อมูลพร้อม ๆ กันได้โดยไม่รบกวนกัน โดยใช้เทคนิคในการแบ่งเวลาเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายได้รับการจัดสรรเวลาในการใช้ช่องสัญญาณแต่ละช่องสลับกันไป
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 15: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2 (2G)(ต่อ)
ระบบจีเอสเอ็ม (Global System For Mobile: GSM) คือ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบทีดีเอ็มเอที่ใช้ความถี่ 100 MHz ที่ออกแบบโดยสหภาพยุโรปที่ยังได้รับความนิยมในปัจจุบันเนื่องจากระบบจีเอสเอ็มใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลทำให้ได้คุณภาพของเสียงที่ชัดเจนและสามารถให้ผู้ใช้ใช้งานพร้อม ๆ กันในระบบได้มากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการให้บริการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่เป็นข้อความสั้น ๆ หรือ เอสเอ็มเอส (Short Message Service: SMS)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 16: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2 (2G)(ต่อ)
ระบบซีดีเอ็มเอวัน (CDMA one) คือ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เทคนิคการมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบเข้ารหัสที่เรียกว่า ซีดีเอ็มเอ (Code Division Multiple Access: CDMA) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การรับส่งสัญญาณออกไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้เทคนิคการถอดรหัส คือ เครื่องของผู้รับสัญญาณจะต้องมีตัวถอดรหัสเฉพาะของแต่ละเครื่องระบบซีดีเอ็มเอวันถูกออกแบบโดยบริษัทควอลคอมม์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำงานบนมาตรฐาน IS-15A และ IS-15B โดยใช้ช่องสัญญาณ 1.25 MHz สำหรับรับส่งข้อมูลและเสียง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 17: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2 (2G)(ต่อ)
ซึ่งระบบซีดีเอ็มเอวันมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าระบบจีเอสเอ็ม คือ ใช้ช่องสัญญาณแคบกว่า แต่เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดตัวเทคโนโลยีดังกล่าวรวมทั้งการสงวนสิทธิ์ให้นาไปใช้ได้เฉพาะกับองค์การหรือบริษัทสมาชิกในกลุ่มนักพัฒนาระบบซีดีเอ็มเอที่เรียกว่ากลุ่ม ซีดีจี (CDMA Development Group: CDG) เท่านั้น จึงทำให้มาตรฐานดังกล่าวได้รับความนิยมน้อยกว่าระบบจีเอสเอ็ม (GSM) มาก
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 18: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2 (2G)(ต่อ)
แว็ป (Wireless Application Protocol: WAP) คือ มาตรฐานการสื่อสารที่ทำให้อุปกรณ์การสื่อสารไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อใช้ในการค้นหาและแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น โทรศัพท์คลื่นที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือพีดีเอ (PDA) เป็นต้น ในยุคปลายของยุคนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบเครือข่ายแลนไร้สาย โดยเริ่มมีการใช้งานด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ 2 Mbps
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 19: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2.5 (2.G)
ยุคนี้เป็นยุคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการสื่อสารของโลก ในยุคนี้การทำงานทั้งหมดเป็นระบบดิจิตอล การพัฒนาเทคโนโลยี 2.5G นี้ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเครือข่าย 2G และมีการนำเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับวงจรแบบแพ็กเก็ตสวิตชิ่ง คือ มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า แพ็กเก็ต ซึ่งมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายได้ดีกว่าแบบเดิมโดยอนุญาตให้ผู้ใช้งานหลายรายสามารถรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันในเครือข่าย นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการรับส่งได้ และยังช่วยเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลให้สูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 144 Kbps
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 20: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2.5 (2.G)(ต่อ)
เทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ในยุคนี้ คือ เทคโนโลยีจีพีอาร์เอส (Generic Packet Radio Service: GPRS) สำหรับระบบจีเอสเอ็ม และเทคโนโลยี ซีดีเอ็มเอ 2000 สำหรับระบบซีดีเอ็มเอ
จีพีอาร์เอส (GPRS) คือ เทคโนโลยีของระบบจีเอสเอ็ม ที่ใช้ในการเพิ่มสมรรถนะในการรับส่งข้อมูลแบบแพ็กเก็ตที่ไม่เกี่ยวกับเสียงการสนทนาของโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 21: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2.5 (2.G)(ต่อ)
การรับส่งข้อมูลในรูปแบบของมัลติมีเดียซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปภาพที่เป็นกราฟิก เสียง และวีดิทัศน์ (วีดีโอ) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับระบบเครือข่ายเสียงที่มีอยู่เดิมให้มีอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น เทคโนโลยี จีพีอาร์เอสจะใช้ช่องเวลา เหมือนกับการสื่อสารด้วยเสียง โดยช่องเวลาแต่ละช่องจะมีขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลประมาณ 1.6 Kbps เครือข่ายจีพีอาร์เอสจะใช้ช่องเวลา 3 ช่อง ในการส่งข้อมูลจำนวน 28.8 Kbps ไปยังเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้ช่องเวลา 1 ช่อง ในการรับส่งข้อมูลจำนวน 1.6 Kpbs จากโทรศัพท์เคลื่อนที่กลับไปยังเครือข่ายจีพีอาร์เอส มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดที่ระดับต่ำกว่า 50 Kbps
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 22: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 2.5 (2.G)(ต่อ)
ซีดีเอ็มเอ 2000 ( CDMA 2000) คือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายของระบบซีดีเอ็มเอที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีซีดีเอ็มวันให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเสียงและข้อมูลที่มีความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้นกว่าซีดีเอ็มเอวันโดยที่ความกว้างของช่องสัญญาณเท่าเดิม เทคโนโลยีในตระกูลซีดีเอ็มเอ 2000 ประกอบด้วย CDMA 2000 1xCDMA 2000 1xEV-DOและ CDMA 2000 1x EV-DV นอกจากนี้ ซีดีเอ็มเอ 2000 ยังเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า IS -2000
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 23: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 3 (3G)
สำหรับยุคนี้เป็นยุคสื่อประสม หรือ มัลติมีเดีย เกิดในช่วงประมาณปี 2543 ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ สามารถรับส่งทั้งข้อมูล เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการรองรับการเข้าถึงและใช้งานโปรแกรมระบบงานประยุกต์ต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอัตราการส่งข้อมูลอยู่ที่ระดับเมกะบิตต่อนาที (Mbps)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 24: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 3 (3G)(ต่อ)
จากการที่ระบบการสื่อสารไร้สายต่าง ๆ ในยุคก่อนหน้านี้ ยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกจุดทั่วโลกเนื่องมาจากพื้นที่การให้บริการในแต่ละจุดทั่วโลกนั้นใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถให้บริการร่วมกันได้ ประกอบกับพื้นที่บางจุดในโลกไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากบริเวณนั้นไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปถึงได้ทำให้ต้องใช้บริการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ดังนั้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบจีเอสเอ็ม หรือระบบซีดีเอ็มเอไม่สามารถนามาใช้งานร่วมกับบริการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่ร่วมกันทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการที่ไหนก็ได้ทั่วโลก โดยสมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 25: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 3 (3G)(ต่อ)
โดยได้กำหนดกรอบมาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สายยุค 3G ที่เรียกว่า IMT-2000 (International Mobile Telecommunications -2000) เทคโนโลยีที่สำคัญในยุค 3 G ได้แก่
เอดจ์ (Enhanced Data Rates For GSM Evolution: EDGE) เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบจีเอสเอ็มในการเพิ่มความเร็วการส่งข้อมูลให้สูงถึง 384 Kbps โดยใช้เทคนิคการผสมสัญญาณของข้อมูลแบบดิจิตอลโดยการเปลี่ยนเฟสของสัญญาณพาห์ตามบิตข้อมูลแบบ 8 PSK (Eight Phase Shift Keying) เพื่อให้ได้ความเร็วในการส่งที่สูงขึ้นด้วยความถี่เดิมที่ 200 KHz จะช่วยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเทคโนโลยีจีพีอาร์เอส (GPRS)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 26: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 3 (3G)(ต่อ)
ดับเบิ้ลยูซีดีเอ็มเอ (Wideband Code Division Multiple Access: WCDMA) เป็นเทคโนโลยีในระบบจีเอสเอ็มที่ทำงานบนแถบความถี่กว้างที่ 10 MHz โดยใช้ช่องความถี่สำหรับการส่งและรับสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีฐานช่องละ 5 MHz ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลได้เร็วสูงสุดถึง 2 Mbps สำหรับข้อมูลดิจิตอล และ 384 Kbps สำหรับข้อมูลเสียง ระบบดับเบิ้ลยูซีดีเอ็มเอซึ่งพัฒนาต่อจากจีพีอาร์เอสเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในมาตรฐาน IMT-2000 และเป็นที่รู้จักในภูมิภาคยุโรปในชื่อของระบบ ยูเอ็มทีเอส(UMTS)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 27: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 3 (3G)(ต่อ)
ซีดีเอ็มเอ 2001 (CDMA 2001) เป็นเทคโนโลยีระบบซีดีเอ็มเอที่พัฒนาจาก ซีดีเอ็มเอ 2000 เพื่อให้รับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่น CDMA 2000 1x มีความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูลเป็น 153.6 kbps ในขณะที่ CDMA 2001 1X EV-DO มีความเร็วสูงสุดที่ 2.4 Mbps และ CDMA 2001 1X EV-DV ความเร็วสูงสุดที่ 3.01 Mbps
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 28: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 4 (4G)
สำหรับยุคนี้เป็นยุคบรอดแบรนด์ (Broadband) หรือยุคไฮบริด ซึ่งเป็นยุคของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน โดยมีการกำหนดมาตรฐานตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยี 4G เป็นผลมาจากข้อจากัดของระบบ 3G ที่ไม่สนองตอบความต้องการของระบบประยุกต์ที่มีข้อมูลจำนวนมากและต้องการความเร็วสูง เช่น มัลติมีเดีย วิดีทัศน์แบบภาพเคลื่อนไหวที่เต็มรูปแบบ (full-motion video) หรือการประชุมทางโทรศัพท์แบบไร้สาย (wireless teleconferencing) ทำให้เกิดความต้องเทคโนโลยีเครือข่ายที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ 3G
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 29: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 4 (4G)(ต่อ)
นอกจากนั้นการพัฒนาในยุค 4G ได้มีการเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัย โดยการนำไบโอแมทริกซ์มาผสมผสาน ทำให้สามารถซื้อขายกันได้โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโมบายอินเทอร์เน็ต (mobile internet) และยังสามารถหักบัญชีเงินในธนาคาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการได้ทันที ระบบไบโอแมทริกซ์ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเห็นอย่างชัดเจนในยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G นั้นคือการทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile commerce) นั้นเอง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 30: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 5 (5G)
ระบบ 5G เป็นระบบสื่อสารไร้สายยุคถัดจากระบบ 4G สำหรับระบบ 5G ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานและรูปแบบที่จะนาออกมาใช้งานจริงอย่างตายตัว เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ในแวดวงวิชาการได้มีการพูดถึงเทคโนโลยี 5G ว่าจะมีความเร็วในระดับที่ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถดาวน์ โหลดภาพยนตร์ความละเอียดสูง Full HD ในเวลาไม่กี่วินาที โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้แอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครือข่ายข้อมูลประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้นกว่าเทคโนโลยี 4G มาก
ซึ่งทาง NTT DoCoMo ผู้ให้บริการเครือข่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ได้เคยแสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ 5G ที่สามารถทาความเร็วได้มากถึง 100 เท่าของเครือข่าย LTE ที่ใช้อยู่ใน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 31: 2) วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย
ยุคที่ 5 (5G)(ต่อ)
หลายคนคิดว่าเทคโนโลยีการติดต่อไร้สายจะใช้บนมือถือเป็นหลักอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วถ้ามองไกลไปอีกมิติหนึ่ง ก็ไม่จาเป็นเลย เพราะสามารถเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้อีกมากมาย เช่น ใช้กับรถยนต์ อย่างในงาน CES 2014 ได้มีการพูดถึงรถยนต์ที่มาพร้อมกับ 4G LTE จากบริษัท General Motors (GM) ที่ทางบริษัทออกมาเปิดเผยว่ากาลังจะเริ่มติดตั้งระบบ 4G LTE กับรถยนต์ Chevrolet โดยร่วมมือกับเครือข่ายโทรศัพท์ AT&T ซึ่งเชื่อว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะทำให้คนขับรถยนต์สามารถใช้โทรศัพท์และเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนรถได้ โดยคาดว่าทาง Chevrolet จะมีการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ภายในปี ค.ศ. 2015 (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2557).
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 32: 1.1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
ความสามารถในการเดินทางผ่านวัตถุของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผันกับความถี่ กล่าวคือ ความถี่คลื่นยิ่งสูงความสามารถในการเดินทางผ่านวัตถุใด ๆ ยิ่งน้อยลง คุณลักษณะที่สำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
ความเปราะบาง (Fragility)
ทิศทางของการเดินทาง (Directional)
ช่องความถี่ (Bandwidth)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 33: 1.1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
ความเปราะบาง หมายถึง ความสามารถในการเดินทางของคลื่นผ่านวัตถุใด ๆ เช่น อากาศ เป็นต้น คลื่นยิ่งมีความถี่ต่ำยิ่งมีความสามารถในการเดินทางผ่านวัตถุได้ดี หรือยิ่งความถี่ของคลื่นสูงยิ่งทำให้ความสามารถในการเดินทางผ่านวัตถุน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น คลื่นวิทยุจะมีความถี่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงสามารถเดินทางผ่านวัตถุบางวัตถุได้ ถึงแม้ว่าวัตถุนั้นจะมีความหนาเพียงใดก็ตาม หรือถ้าพูดอีกนัยหนึ่งคลื่นวิทยุจะมีความเปราะบางน้อย ในทางตรงกันข้าม แสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีความถี่สูงจะมีความสามารถในการเดินทางผ่านวัตถุน้อยมาก ตัวอย่างเช่น วันไหนที่อากาศไม่ดีมีเมฆหรือหมอกหนาวันนั้นก็จะมืดครึ้มเพราะแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆได้บางส่วนเท่านั้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 34: 1.1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
นอกจากความเปราะบางแล้ว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละช่วงความถี่จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง (Directionality) ของคลื่นที่ต่างกัน เช่น คลื่นวิทยุมีความสามารถในการเดินทางแบบแผ่กระจายทุกทิศทาง (Omni-direction) นั่นคือคลื่นวิทยุจะแผ่รังสีจากตัวส่งสัญญาณออกไปทุกทิศทาง ส่วนคลื่นที่มีความถี่สูงกว่าก็จะสามารถเดินทางในทิศทางที่แคบลง คลื่นยิ่งมีความถี่สูงจะมีคุณสมบัติ คล้าย ๆ แสง หรืออาจกล่าวได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงถือว่าเป็นแสง แสงที่มนุษย์มองเห็นจะมีแถบความถี่ที่แคบมาก โดยแสงนี้จะล้อมรอบด้วยคลื่นอินฟราเรด และคลื่นอัลตราไวโอเลท
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 35: 1.1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
คลื่นที่มีความถี่สูงจะมีความเปราะบางมาก นั่นคือ ความสามารถในการเดินทางผ่านวัตถุจะน้อย และอีกอย่างคลื่นที่มีความถี่สูงจะเดินทางแบบทิศทางเดียว ความสามารถในการรวมคลื่น (Focus) จะเพิ่มขึ้นตามความถี่ของคลื่น ตัวอย่างเช่น แสงสามารถที่จะบังคับทิศทางการเดินทางได้ เช่น ไฟฉาย เป็นต้น ส่วนคลื่นที่มีความถี่ต่ำจะไม่สามารถทาได้เหมือนแสง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 36: 1.1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
แถบความถี่ หรือแบนด์วิธ หมายถึง ความกว้างของช่องสัญญาณ และมีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hz) คาว่าแบนด์ (Band) ในที่นี้หมายถึงช่องสัญญาณ (Channel) ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ ตัวอย่างเช่น ช่วงความถี่ระหว่าง 102-128 MHz เป็นช่วงความถี่ที่สงวนไว้สำหรับใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ซึ่งทำให้ได้แบนด์วิธของช่องสัญญาณนี้เป็น 26 MHz
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 37: 1.1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย
เฮิรตซ์ (Hertz) เป็นหน่วยที่ใช้วัดความถี่ของเสียงหรือสัญญาณแอนาล็อกเท่านั้น ส่วนสัญญาณดิจิตอลจะใช้หน่วยวัดเป็นบิตต่อวินาที มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตาม เช่น หนึ่งบิตสามารถส่งด้วยความยาวคลื่นหนึ่งรอบ อย่างไรก็ตามคลื่นดิจิตอลจะสร้างจากการกล้าความถี่ของคลื่นแอนาล็อกหลายความถี่ (Modulation) ทำให้สรุปได้ว่าอัตราการส่งข้อมูลของคลื่นดิจิตอลจะน้อยกว่าหรือเท่ากับความถี่ของคลื่น สรุปได้ว่าอัตราการส่งข้อมูลของคลื่นดิจิตอลจะน้อยกว่าหรือเท่ากับความถี่ของคลื่น สรุปความตอนนี้ได้ว่าแบนด์วิธเป็นมาตราวัดความกว้างของช่องสัญญาณ และไม่ได้ใช้วัดอัตราข้อมูลโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับกันว่าแบนด์วิธหมายถึงอัตราข้อมูลวัดเป็นบิตต่อวินาที (bps) (จตุชัย แพงจันทร์ และคณะ, 2546: 74)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 38: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางที่เกิดจากการทำให้สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้า หรือถ้าสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งมีความสามารถในการถ่ายเทพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยตัวกลาง จึงทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ ด้วยคุณสมบัตินี้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และทางการแพทย์ เป็นต้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 39: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
ภาพที่ 1.1 แถบคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มา: Electromagnetic spectrum. (2012).
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 40: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
จากภาพที่ 1.1 แสดงแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) ประกอบ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ (frequency) และความยาวคลื่น (wavelength) แตกต่างกัน ดังนี้
1) รังสีแกมมา
รังสีแกมมา (gamma rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวคลื่นน้อยกว่า 1 พิโคเมตร (10-12 เมตร) มีความถี่ประมาณ 1011 เฮิร์ทซ์ และมีพลังงานสูงมากกว่า 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลด์ เป็นความถี่ที่ถูกนำมาใช้ทาอาวุธนิวเคลียร์ รังสีแกรมมามีคุณสมบัติในการเจาะทะลุได้สูง สามารถเจาะทะลุแผ่นตะกั่วหนาหลายเซนติเมตรได้ รังสีแกรมมาเกิดจากการเสื่อมสลายของสารกัมมันตรังสี
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 41: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
2) รังสีเอ็กซ์
รังสีเอ็กซ์ (X-ray) เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นมากกว่า 1 นาโนเมตร (10-1 เมตร) มีความถี่ประมาณ 1018 เฮิร์ทซ์ และมีพลังงานในช่วง 100 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 100 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีคุณสมบัติสามารถแผ่รังสีผ่านร่างกายและสิ่งของโดยไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ยกเว้นในกรณีที่ได้รับรังสีในปริมาณมากเกินไป รังสีเอ็กซ์ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์ และ ทันตกรรมในการตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย และนาไปใช้งานในการตรวจจับวัตถุระเบิดหรืออาวุธปืนและศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึก
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 42: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
2) รังสีเอ็กซ์
รังสีเอ็กซ์ (X-ray) เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นมากกว่า 1 นาโนเมตร (10-1 เมตร) มีความถี่ประมาณ 1018 เฮิร์ทซ์ และมีพลังงานในช่วง 100 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 100 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ มีคุณสมบัติสามารถแผ่รังสีผ่านร่างกายและสิ่งของโดยไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ยกเว้นในกรณีที่ได้รับรังสีในปริมาณมากเกินไป รังสีเอ็กซ์ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์ และ ทันตกรรมในการตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย และนาไปใช้งานในการตรวจจับวัตถุระเบิดหรืออาวุธปืนและศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึก
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 43: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
3) รังสีอัลตราไวโอเลท
รังสีอัลตราไวโอเลท (ultraviolet) เป็นรังสีธรรมชาติที่เกิดจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีความยาวคลื่น 1 ถึง 400 นาโนเมตร ช่วงความถี่ 1015-1018 เฮิร์ทซ์และมีพลังงานในช่วง 2 ถึง 3 อิเล็กตรอนโวลต์เท่านั้น สำหรับการประยุกต์ใช้งาน นาไปใช้ในด้านการแพทย์ เช่น การอัลตราซาวด์สามารถทำให้เชื้อโรคบางชนิดตายได้ แต่มีอันตรายต่อผิวหนังและตา และถูกนำมาใช้ในระบบสื่อสารข้อมูลด้วยแสงในตัวกลางเส้นใยแก้ว
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 44: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
4) แสงที่ตามองเห็น
แสงที่ตามองเห็น (visible light) เป็นรังสีที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 700 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่ประสาทตาของมนุษย์สามารถรับได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 45: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
5) คลื่นอินฟราเรด
คลื่นอินฟราเรด (infrared) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร ถึง 1 มิลลิเมตร (10-6 เมตร) อยู่ระหว่างแสงที่ตามองเห็นกับคลื่นไมโครเวฟ มีคุณสมบัติสามารถสะท้อนแสงกับวัตถุผิวเรียบแต่ไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้ ซึ่งโดยทั่วไปในระบบการสื่อสารนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านการสื่อสารระยะใกล้ (การสื่อสารแบบไร้สาย) เช่น รีโมตคอลโทรล ของเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีช่องสื่อสารอินฟราเรด (infrared data association: IrDa) เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการรับส่งสัญญาณข้อมูล เป็นต้น (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, 2542: 83)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 46: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
6) คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นไมโครเวฟ (microwave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น 1 มิลลิเมตร ถึง 10 เซนติเมตร มีลักษณะกระจายคลื่นแบบตรง (direct wave propagation) และไม่มีการหักเหบนชั้นบรรยากาศ คลื่นไมโครเวฟถูกนำมาใช้งานในด้านระบบเชื่อมต่อสัญญาณในระยะสายตา (line of sight) และระบบคลื่นไฟฟ้า เช่น การส่งสัญญาณของชุมสายโทรศัพท์ทางไกล การส่งสัญญาณแพร่ภาพโทรทัศน์ และการสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 47: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
7) คลื่นวิทยุ
คลื่นวิทยุ (radio wave) สำหรับการแบ่งย่านคลื่นวิทยุตามกฎของสมาพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union ITU) และถูกนำมาใช้ในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 48: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
ตารางที่ 1.1 ย่านความถี่ของคลื่นวิทยุตามกฎของสมาพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 49: การแบ่งช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งาน
ตารางที่ 1.1 ย่านความถี่ของคลื่นวิทยุตามกฎของสมาพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ(ต่อ)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 50: 1.1.3 รูปแบบการสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารในอดีตนั้นจะถูกจาแนกออกได้อย่างชัดเจนตามโครงข่ายที่ใช้งาน เนื่องจาก แต่ละบริการจะใช้โครงข่ายไม่เหมือนกัน คือ โครงข่ายโทรศัพท์ และโครงข่ายสื่อสารแพ็กเก็ตข้อมูล ต่อมาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้การสื่อสารมีความเร็วในการส่งข้อมูลได้สูงขึ้นโดยเรียกโครงข่ายความเร็วสูงนี้ว่า โครงข่ายบรอดแบนด์ ดังจะได้เห็นได้จากปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดการหลอมรวม (convergence) ของเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 51: 1.1.3 รูปแบบการสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารแต่ละประเภท แต่ละโครงข่าย เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียม โครงข่าวโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น สามารถนามาใช้ร่วมกันและสื่อสารกันบนโครงข่ายเดียวกันได้ ทำให้รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนั้นยังสามารถนาระบบการสื่อสารไร้สายมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมต่อของเครือข่ายแทนระบบการสื่อสารแบบใช้สาย เช่น นาเอาระบบดาวเทียมมาใช้ในการรับส่งข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อ (access node) ไปยังผู้ใช้บริการแทนที่สายเคเบิ้ล เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารไร้สายสามารถนั้นสามารถแบ่งออกสองประเภทด้วยกันคือ การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ และการสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 52: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่
หลักการของการสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (Fixed Wireless Communications: FWC) หรือที่เรียกว่า เอฟดับเบิลยูซี คือ การนำการสื่อสารแบบไร้สายมาใช้งานเพื่อทดแทนการสื่อสารแบบใช้สายสัญญาณ หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแยกออกได้ว่าช่องสัญญาณที่อุปกรณ์กาลังใช้งานอยู่นั้นติดต่อกับอุปกรณ์อื่นในระบบเป็นแบบใช้สายหรือไร้สาย ในการสื่อสารแบบ เอฟดับเบิ้ลยูซีน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 53: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่(ต่อ)
ผู้ใช้บริการไม่สามารถเคลื่อนที่ในขณะรับส่งข้อมูลได้เนื่องจากจะทำให้เกิดการแทรกสอดจากหลายทิศทางของสัญญาณ (multipath fading) และเทคโนโลยีที่รับรองการใช้งานในขณะนี้ไม่มีขีดความสามารถในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากสัญญาณรบกวนซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังไม่มีความสามารถที่จะรองรับการย้ายพื้นที่ใช้งาน (roaming) จากสถานีฐานหนึ่งไปอีกสถานีฐานหนึ่งได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 54: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่(ต่อ)
การออกแบบระบบเอฟดับเบิ้ลยูซีจะต้องสามารถจำลองการทำงานของระบบสื่อสารแบบใช้สาย การใช้ส่วนต่อประสาน (interface) และโปรโตคอลเดียวกัน รวมถึงการกำหนดการใช้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความหน่วง (delays) ค่าความผิดพลาดของบิด (bit error rate) เป็นต้น ซึ่งทำให้การใช้งานระบบเอฟดับเบิ้ลยูซีนี้สามารถใช้สื่อสารได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความและข้อมูลที่เป็นเสียง อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายเอฟดับเบิ้ลยูซีในปัจจุบันจะมุ่งเน้นเพื่อการรับส่งข้อมูลเป็นหลัก
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 55: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่(ต่อ)
จากที่กล่าวข้างต้นนี้ทำให้ระบบเอฟดับเบิ้ลยูซี เป็นทางเลือกหนึ่งในการวางโครงข่าย ซึ่งต้องเปรียบเทียบดูจากความเหมาะสมในการใช้งานกับการวางโครงข่ายแบบใช้สายและพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ราคาในการติดตั้ง เวลาที่ใช้ในการติดตั้ง ความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน และเสถียรภาพของระบบ ดังจะเห็นได้จากการวางโครงข่ายในเขตภูมิภาคหลายแห่งที่มีการวางโครงข่ายแบบใช้สายนั้นไม่เหมาะสม
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 56: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่(ต่อ)
จึงจาเป็นต้องใช้โครงข่ายเอฟดับเบิ้ลยูซี เช่น ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน บนภูเขา หรือในป่า ฯลฯ ข้อจากัดที่สำคัญของระบบเอฟดับเบิ้ลยูซีคือ แถบคลื่นความถี่วิทยุ (radio spectrum) มีช่วงความถี่ที่จากัดให้จำนวนผู้ใช้งานถูกจากัดจำนวน และนอกจากนั้นความถี่ที่ใช้งานส่วนใหญ่มีการรับส่งสัญญาณแบบเส้นสายตา (line of sight LOS ) คือ การรับส่งระหว่างเสาอากาศสองเสาจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นกลางและระยะห่างระหว่างอากาศจะต้องไม่ห่างกันเกิน 20 กิโลเมตร
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 57: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่(ต่อ)
การติดตั้งเสาอากาศของระบบเอฟดับเบิ้ลยูซีจะติดตั้งอยู่กับที่ทั้งตัวรับและตัวส่ง ด้วยลาแสงสัญญาณที่แคบ (narrowly focused beam) และลักษณะการส่งสัญญาณระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะมีทั้งแบบจุดต่อจุด (point-to-point) และจุดต่อหลายจุด (point-to-multipoint) หรือที่เรียกว่า มัลติคาสติ้ง (multicasting) ความถี่ในที่ใช้ในเอฟดับเบิ้ลยูซีจะอยู่ในช่วง 100 MHz ถึง 40 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ทั้งที่เป็นแบบใช้ได้ทั่วไป ใช้โดยผู้ให้บริการและทั้งแบบที่ต้องขอใบอนุญาตและทั้งแบบที่ต้องขอใบอนุญาตและไม่ต้องขอใบอนุญาต ระบบเอฟดับเบิ้ลยูซีที่เรารู้จักกันดี คือ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 58: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.1) ระบบไมโครเวฟ การรับส่งสัญญาณข้อมูลด้วยคลื่นไมโครเวฟจะเป็นการรับส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ กันจากสถานีส่งและสถานีรับสัญญาณหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง แต่ละสถานีจะครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณประมาณ 30-50 กิโลเมตร การรับส่งสัญญาณข้อมูลด้วยคลื่นไมโครเวฟนิยมใช้ในกรณีที่การติดตั้งสายเคเบิ้ลทาได้สะดวก เช่น ในเขตเมืองใหญ่ๆ หรือ ป่าเขา เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟเป็นการแพร่สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะที่เดินทางเป็นเส้นตรง ดังนั้นการติดตั้งจานรับส่งสัญญาณของแต่ละสถานีจะติดตั้งอยู่บนเสาหรือบนยอดอาคารไปยังจานรับสัญญาณปลายทางในลักษณะเส้นสายตา (light of sight )
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 59: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.1) ระบบไมโครเวฟ(ต่อ) ระบบไมโครเวฟได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสื่อสารข้อมูลในระยะทางไกล ๆ หรือระหว่างอาคารโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะใช้สายใยแก้วนาแสง หรือการสื่อสารด้วยดาวเทียม เพราะระบบไมโครเวฟนี้มีราคาถูก ติดตั้งใช้งานได้ง่าย และสามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราความเร็วสูง แต่สัญญาณไมโครเวฟอาจถูกรบกวนจากพายุ ลม ฝน หรือแม้กระทั่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้สัญญาณอาจขาดหายไปในระหว่างการรับส่งได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 60: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.2) ระบบดาวเทียม คือ สถานีระบบไมโครเวฟลอยฟ้านั้นเอง ทำหน้าที่ขยายและทวนสัญญาณข้อมูล รับและส่งสัญญาณข้อมูลกับสถานีดาวเทียมบนพื้นโลก สถานีภาคพื้นจะทาการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียม จะหมุนไปตามการหมุนของโลกและมีตำแหน่งคงที่เมื่อเทียบกับตำแหน่งบนพื้นโลก ดาวเทียมจะถูกส่งขึ้นให้ไปลอยอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 36,000 กม. เครื่องทวนสัญญาณดาวเทียม (transponder)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 61: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.2) ระบบดาวเทียม(ต่อ) จะรับสัญญาณข้อมูลจากสถานีภาคพื้นซึ่งจะมีกาลังอ่อนลงมากแล้วนามาขยาย จากนั้นจะทาการทวนสัญญาณและตรวจสอบตำแหน่งของสถานีปลายทางแล้วจึงส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่หนึ่งลงไปยังสถานีปลายทาง การส่งสัญญาณข้อมูลจากพื้นโลกขึ้นไปยังดาวเทียมเรียกว่า สัญญาณอัพลิงค์ (uplink) ลักษณะการรับส่งสัญญาณข้อมูลอาจจะเป็นจุดต่อจุด หรือแบบแพร่สัญญาณก็ได้ สถานีดาวเทียมหนึ่งดวงสามารถมีเครื่องทวนสัญญาณดาวเทียมได้ถึง 25 เครื่อง และสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการส่งสัญญาณได้ถึง 1 ใน 3 ของพื้นผิวโลก ดังนั้นถ้าจะส่งสัญญาณข้อมูลให้ได้รอบโลก สามารถทาได้โดยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพียง 3 ดวงเท่านั้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 62: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่(ต่อ)
1.2) ระบบดาวเทียม(ต่อ) ระบบดาวเทียมมีการรับส่งสัญญาณ อยู่ 3 ย่านความถี่ ดังนี้ (เกษรา ปัญญา, 2548: 61)
ย่านความถี่ซีแบนด์ (C-Band) เป็นย่านความถี่ที่สถานีภาคพื้นดินจะส่งสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียม (Uplink) โดยใช้แถบความถี่ 5.125 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ และสถานีดาวเทียมจะส่งข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดิน (Downlink) ใช้แถบความถี่ 3.7 - 4.2 กิกะเฮิรตซ์ และเรียกย่านซีแบนต์ว่าเป็นแถบความถี่ 6/4 กิกะเฮิรตซ์ กาลังส่งที่ใช้ค่อนข้างต่ำประมาณ 8-16 วัตต์
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 63: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.2) ระบบดาวเทียม (ต่อ)
ข้อดี เหมาะที่จะใช้ในประเทศที่ใหญ่ ๆ เพราะส่งดาวเทียมดวงเดียว ก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินโดนีเซีย ในกรณีฝนตกก็ยังสามารถดูภาพได้ เพราะความถี่ต่ำเพียงแต่ความแรงของสัญญาณจะลดลงเท่านั้น
ข้อเสีย เนื่องจากดาวเทียมส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างๆ ความเข้มของสัญญาณจะต่ำ ดังนั้นจึงต้องใช้จานขนาดประมาณ 4 - 10 ฟุต ซึ่งมีขนาดใหญ่จึงจะรับสัญญาณภาพได
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 64: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.2) ระบบดาวเทียม (ต่อ)
ย่านความถี่เคยูแบนด์ (KU-Band) เป็นย่านความถี่ที่สถานีภาคพื้นดินจะส่งสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียมใช้แถบความถี่ 14 - 14.5 กิกะเฮิรตซ์ และสถานีดาวเทียมจะส่งข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดินใช้แถบความถี่ 11.7 - 12.2 กิกะเฮิรตซ์ เรียกย่านเคยูแบนด์ ว่าเป็นแถบความถี่ 14/12 กิกะเฮิรตซ์ โดยย่านความถี่เคยูแบนด์จะมีความยาวคลื่นที่สั้นทำให้สถานีรับดาวเทียมภาคพื้นดินใช้งานรับสัญญาณขนาดเล็กได
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 65: 1) การสื่อสารไร้สายแบบไม่เคลื่อนที่ (ต่อ)
1.2) ระบบดาวเทียม (ต่อ)
ข้อดี ความเข้มของสัญญาณสูงมาก ใช้จานขนาดเล็ก ๆ ประมาณ 30 - 120 เซนติเมตร ก็สามารถรับสัญญาณได้ เหมาะสำหรับส่งสัญญาณ CABLE TV ผ่านดาวเทียม DBS ( Direct Broadcast Satellite)
ข้อเสีย ส่งสัญญาณได้ไม่ครอบคลุมในจุดที่ต้องการทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและมีปัญหาในการรับสัญญาณเมื่อฝนตก หรือท้องฟ้าปิดด้วยเมฆมาก ๆ จะทำให้รับสัญญาณได้อ่อนลง หรืออาจจะรับไม่ได้ในเวลานั้น แต่จะกลับคืนมาเมื่อสภาพอากาศปกติ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 66: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
เนื่องจากโทรศัพท์พื้นฐานถูกจากัดโดยการเชื่อมต่อการสื่อสารแบบใช้สาย ทำให้การขยายพื้นที่การให้บริการได้ไม่สะดวก และต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง จึงทำให้เกิดการสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า เอ็มดับเบิ้ลยูซี (Mobile Wireless Communications MWC) เริ่มต้น จากการขยายขีดความสามารถการให้บริการของโทรศัพท์พื้นฐานโดยเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2481 ในชื่อว่า Improved Mobile Telephone Service (IMTS)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 67: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
ซึ่งมีคุณสมบัติหลัก คือ
ใช้เสาสัญญาณที่มีความสูงมากและติดตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางและจุดที่สูงของบริเวณเมือง
มีการกำหนดช่องสัญญาณการสื่อสาร (ช่องความถี่)สำหรับสัญญาณรับและสัญญาณส่ง
ใช้กาลังส่งที่สูงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการกว้างในรัศมี 50 กิโลเมตร
การขยายพื้นที่ให้บริการสามารถทาได้โดยการเพิ่มกาลังส่ง เพื่อให้สัญญาณดีขึ้นและขอบเขตการให้บริการที่กว้างขึ้น
จำนวนช่องสัญญาณที่จากัดเนื่องจากต้องกำหนดช่องสัญญาณให้แต่ละผู้ใช้งาน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 68: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
จากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานของระบบ IMTS ไม่สอดคล้องกัน โดยเกิดจากข้อจากัดช่องสัญญาณไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่สามารถเพิ่มช่องสัญญาณเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของระบบให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 69: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
และเป็นที่มาของแนวคิดระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ (cellular communication system) ที่มีหลักการทำงานคือ พื้นที่การให้บริการจะถูกจัดแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย ๆ เรียกว่าเซลล์ (cell) ซึ่งมีขนาดไม่กว้างมากในระยะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4กิโลเมตร โดยเซลล์ที่อยู่ติดกันจะใช้ความถี่ในการให้บริการต่างกัน
โดยหลักการของระบบเซลลูลาร์นี้จะทำให้รองรับการให้บริการได้มากขึ้นเป็นจำนวนมาก ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างง่าย คือ หนึ่งเซลล์ขนาดใหญ่สามารถรองรับการให้บริการได้ตามจำนวนของ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 70: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
ช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมด โดยการรองรับการให้บริการหรือจำนวนของผู้ใช้บริการขณะนั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับจำนวนช่องสัญญาณไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลังส่งและพื้นที่การให้บริการดังนั้นการย่อขนาดของเซลล์ให้เล็กลงโดยใช้เสาส่งที่มีขนาดเล็กกว่าและกาลังส่งน้อยกว่า ไม่ได้หมายความว่าจะให้บริการได้น้อยรายกว่า ดังนั้นการใช้เซลล์ขนาดเล็กจำนวนมากแทนเซลล์ขนาดใหญ่เซลล์เดียวและมีการบริหารจัดการใช้ความถี่ที่เหมาะสม
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 71: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
จะทำให้ระบบสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้เพิ่มเป็นทวีคูณ เช่น ถ้าแบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็น 5 เซลล์ ด้วยความสามารถในการรองรับการใช้งานที่ 10 ผู้ใช้งาน ในแต่ละเซลล์เท่ากับว่าสามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่ 50 คน ในช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนั้นการกำหนดความถี่ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 72: 2) การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่
คือ กลุ่มที่ใช้ในการรับและกลุ่มที่ใช้ในการส่ง
คุณสมบัติที่สำคัญของระบบเซลลูลาร์คือ
การใช้เสาส่งสัญญาณกำลังต่ำจำนวนมาก
การปรับเปลี่ยนกาลังส่งเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายหรือรองรับปริมาณความต้องการใช้งานของระบบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเขตพื้นที่บริการนั้น ๆ
การเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการจะเป็นสิ่งที่ต้องนามาพิจารณา เนื่องจากเกิดข้อจากัดในขนาดของเซลล์ที่เล็กลงทำให้การเคลื่อนที่เกิดการข้ามเส้นแบ่งระหว่างเซลล์ได้
การลดข้อจากัดของการเคลื่อนที่ข้ามเซลล์เรียกว่า การส่งต่อ (hand-off)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 73: 3) องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
3.1) อุปกรณ์ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscriber Unit MSU)
3.2) สถานีฐาน (Base station)
3.3) สถานีสลับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile telephone switching office) สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (public switching telephone network) นั้นไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์แต่จาเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันให้ได้เพื่อเพิ่มความสามารถให้ระบบและเป็นการเพิ่มการให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 74: 4) เทคนิคที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์
การใช้ความถี่ซ้ำ (frequency reuse) เกิดขึ้นมาพร้อมกับวางโครงข่ายแบบเซลลูลาร์ เพื่อแก้ไขข้อจากัดของทรัพยากรด้านความถี่ที่จากัดของแต่ละผู้ให้บริการ ซึ่งข้อจากัดนี้ทำให้การให้บริการแบบเดิมเกิดปัญหาการนำหลักการการใช้ความถี่ซ้ำ(frequency reuse) มาใช้ทำให้ระบบเซลลูลาร์ประสบความสำเร็จในเรื่องของการขยายความจุ (capacity) เหนือกว่าระบบเดิมอย่างมาก หลักการของการใช้ความถี่ซ้ำคือ การกำหนดให้ความถี่ชุดเดิมที่ใช้งานในบริเวณหนึ่งไปใช้งานในอีกบริเวณหนึ่งที่ห่างไกลออกไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกันหรือส่งผลกระทบต่อกันให้น้อยที่สุดในระดับที่ระบบยอมรับได้และไม่ทำให้คุณภาพของระบบด้อยลง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 75: 4) เทคนิคที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ (ต่อ)
ขอบเขตของกลุ่มความถี่เรียกว่า คลัสเตอร์ (cluster) ซึ่งจะมีการใช้ความถี่ซ้ำกันและกระจายไปครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หลักการออกแบบเซลล์นั้นกาลังส่งสัญญาณของแต่ละเซลล์จะถูกจากัดอยู่ภายในรัศมีทาการของแต่ละเซลล์ การขยายพื้นที่ให้บริการไม่ได้ทาโดยการเพิ่มกาลังส่งให้มากขึ้นแต่เป็นการติดตั้งเซลล์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คุณลักษณะเด่นของการสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารแบบเซลลูลาร์ที่ใช้หลักการความถี่ซ้ำและการส่งต่อ คือ ความสามารถในการใช้งานข้ามเขต เรียกว่า โรมมิ่ง (roaming) และสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้สายสัญญาณได้ สามารถปรับใช้งานในทุกสภาพภูมิประเทศได้ เนื่องจากการออกแบบระบบแบบเซลล์
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 76: 4) เทคนิคที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ (ต่อ)
ขนาดเล็ก และสามารถปรับขนาดของเซลล์ได้ตามความต้องการ เช่น การออกแบบเซลล์ที่ใช้ในเมืองจะมีขนาดเล็กลงเพราะจำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก ในขณะที่เซลล์ในชนบทจะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะจำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อย จะส่งผลให้การออกแบบเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มีขนาดเล็กลงได้มาก เพราะใช้แบตเตอร์รีที่มีขนาดเล็กลง เนื่องจากไม่จาเป็นต้องใช้กาลังส่งของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงเหมือนระบบเดิม จึงทำให้ประหยัดพลังงานในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีผลให้การออกแบบโทรศัพท์มีขนาดเล็กลง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 77: 4) เทคนิคที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ (ต่อ)
คุณสมบัติเด่นหลักอีกอย่างคือ ความสามารถของระบบในการรองรับรูปแบบการสื่อสารที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วได้เสมือนกับเป็นโครงข่ายไร้ตะเข็บ (seamless) การใช้ความถี่ซ้ำก่อให้เกิดการปฏิวัติระบบสื่อสารก็ว่าได้เนื่องจากทำให้การขยายการให้บริการสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม ผลของการใช้ความถี่ซ้ำที่สำคัญ คือ การสร้างสัญญาณรบกวน (interference) ในระบบอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานช่องความถี่ซ้ำๆ กัน ที่ใช้ความถี่เดียวกันห่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งดี
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 78: 4) เทคนิคที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ (ต่อ)
เพราะหมายถึงการรบกวนที่น้อยลงแต่จะส่งผลต่อการขยายความจุในการให้บริการที่ลดน้อยลง สัญญาณรบกวนที่เกิดจากช่องความถี่เดียวกันนี้เรียกว่า การแทรกสอดของสัญญาณร่วม (co-channel interference) และขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของระยะห่างระหว่างเซลล์สองเซลล์ที่ใช้ความถี่เดียวกันและรัศมีของพื้นที่ให้บริการของสถานีฐาน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 79: 4) เทคนิคที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ (ต่อ)
สัญญาณรบกวนในระบบการสื่อสารไร้สายมีอยู่สองประเภทหลัก คือ สัญญาณรบกวน (noise) และสัญญาณแทรกสอด (interference) โดยทั่วไปสัญญาณทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นในระบบอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มีอยู่ในระบบและที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของระบบในการใช้งาน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณแทรกสอดรวมกับสัญญาณกับสัญญาณที่เราไม่พึงประสงค์ (unwanted signals)นอกจากนี้ยังมีอีกสองอัตราส่วนที่ใช้กันมากคือ อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio SNR) และอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณแทรกสอด (Signal-to-Interference Ratio: SIR) ทั้ง SNR และ SIR นี้เป็นส่วนย่อยของ SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) โดยดูจากสภาพแวดล้อมที่ระบบติดตั้งอยู่
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 80: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.1) การผสมสัญญาณแบบเอฟดีเอ็มเอ การสื่อสารแบบไร้สายมีความจาเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมสัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลออกมาได้ตลอดเวลา ในขณะที่ช่องสัญญาณว่างจึงทำให้ผู้ใช้สามารถส่งสัญญาณได้หลายช่องสัญญาณ หรือกล่าวได้ว่าแต่ละช่องสัญญาณมีผู้ใช้ได้หลายคน (multiple access) ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมที่กำหนดช่องสื่อสารแบบถาวรหรือกึ่งถาวรให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนซึ่งผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถใช่ช่องสัญญาณนั้นได้ แม้ว่าเจ้าของช่องสัญญาณนั้นได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 81: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.1) การผสมสัญญาณแบบเอฟดีเอ็มเอ (ต่อ) แม่ว่าเจ้าของช่องสัญญาณจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในขณะนั้นก็ตามวิธีการผสมสัญญาณแบบนี้ได้แก่ แบบเอฟดีแอ็มเอ (Frequency Division Multiple Access: FDMA) การส่งสัญญาณแบบเซลลูลาร์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณออกไปทุกทิศทางรอบสถานีหรืออุปกรณ์ส่ง กำหนดให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งใช้คลื่นถามถี่หรือช่องสัญญาณเดียวกัน เมื่อผู้ใช้คนหนึ่งกาลังใช้โทรศัพท์ ผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าช่องสัญญาณนั้นจะว่างนี้ คือผู้ใช้คนเดิมเลิกใช้โทรศัพท์หรือเคลื่อนที่ไปยังเซลล์อื่น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 82: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.1) การผสมสัญญาณแบบเอฟดีเอ็มเอ (ต่อ) ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์แบบแอนะล็อกในยุคแรกถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานสัญญาณแบบเอฟดีเอ็มเอนี้ เช่น ระบบแอมป์ (AMPS) และ Total Access Communication System (TACS) ระบบแอมป์ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่วน TACS มีใช้งานในประเทศอังกฤษและประเทศในทวีปยุโรปบางประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีใช้ทั้งสองระบบ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 83: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.2) การผสมสัญญาณแบบทีดีเอ็มเอ
เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบทีดีเอ็มเอ (Time Division Multiple Access: TDMA) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์แบบดิจิตอล โดยเฉพาะสัญญาณคลื่นวิทยุจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลา แบบเดียวกับที่ใช้ในการผสมสัญญาณด้วยการแบ่งเวลาทำงาน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 84: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.2) การผสมสัญญาณแบบทีดีเอ็มเอ (ต่อ)
เพื่อให้ผู้ใช้ในกลุ่มสามารถใช้คลื่นความถี่เดียวกันในการสื่อสารพร้อมๆ กันได้ ในทางปฏิบัติมีการพัฒนาเทคโนโลยีทีดีเอ็มเอขึ้นมาหลายระบบ เช่น ระบบเอ็นเอดีซี (North American Digital Cellular NADC เป็นระบบเซลลูลาร์ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระบบจีเอสเอ็มมีใช้ประมาณร้อยกว่าประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ระบบเจดีซี (Japanese Digital Cellular: JDC) ใช้ในประเทศญี่ปุ่นและ ระบบพีดีซี (Personal Digital Cellular PDC) มีใช้งานทั่วโลก สำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลแบบอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย และพีดีเอ ปัจจุบันอุปกรณ์ประเภทพีดีซีสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและรับส่งอีเมลได้ด้วย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 85: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.2) การผสมสัญญาณแบบทีดีเอ็มเอ (ต่อ)
การนำเทคโนโลยีทีดีเอ็มเอมาใช้งานร่วมกับเอฟดีเอ็มเอ ทำให้เกิดข้อได้เปรียบมากกว่าการใช้เอฟดีเอ็มเอเพียงแบบเดียวหลายประการเนื่องจากทีดีเอ็มเอมีการทำงานที่คล่องตัวกว่า คือนอกจากจะใช้ส่งข้อมูลที่เป็นเสียงพูดแล้ว ยังสามารถใช้ส่งแฟกซ์ การประชุมผ่าน วีดิทัศน์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ด้วย การแบ่งช่วงเวลายังช่วยให้ไม่เกิดปัญหาการรบกวนกันเองของสัญญาณ (interference) ระหว่างผู้ใช้ การนำมาใช้ร่วมกับเอฟดีเอ็มเอยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นคือ สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งระบบดิจิตอลและแอนาล็อก
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 86: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.3) การผสมผสานสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอ
เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอ (Code Division Multiple Access: CDMA ) โทรศัพท์ของผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนดรหัสสัญญาณคลื่นวิทยุเฉพาะคนที่ไม่ซ้ำกับผู้ใด สถานีสื่อสารจะใช้รหัสนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับส่งสัญญาณระบบซีดีเอ็มเอ โดยใช้เทคโนโนยีดีเอสเอสเอส (Direct Sequence Spread Spectrum: DSSS) ในการรับส่งสัญญาณ กล่าวคือ สัญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนและถูกส่งออกไปหลายความถี่พร้อมกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 87: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.3) การผสมผสานสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอ (ต่อ)
เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอ (Code Division Multiple Access: CDMA ) โทรศัพท์ของผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนดรหัสสัญญาณคลื่นวิทยุเฉพาะคนที่ไม่ซ้ำกับผู้ใด สถานีสื่อสารจะใช้รหัสนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับส่งสัญญาณระบบซีดีเอ็มเอ โดยใช้เทคโนโนยีดีเอสเอสเอส (Direct Sequence Spread Spectrum: DSSS) ในการรับส่งสัญญาณ กล่าวคือ สัญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนและถูกส่งออกไปหลายความถี่พร้อมกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 88: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.3) การผสมผสานสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอ (ต่อ) ในระบบเซลลูลาร์แบบทีดีเอ็มเอ ข้อมูลจะถูกส่งออกมาด้วยความเร็ว เป็น 1.23 ล้านบิตต่อวินาที เมื่อเครื่องโทรศัพท์รับสัญญาณได้ก็จะแยกรหัสข้อมูลออกมาจากสัญญาณนั้น และแปลงกลับเป็นสัญญาณที่ความเร็ว 1,600 บิตต่อวินาทีตามปกติอันที่จริงแล้วเทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอนี้ได้ถูกนำไปใช้ในทางทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 แต่เพิ่งจะนามาใช้กับระบบโทรศัพท์ดิจิตอลเซลลูลาร์สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อต้นปี พ.ศ.2533 นี้เอง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 89: 5) การผสมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ในระบบเซลลูลาร์
5.3) การผสมผสานสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอ(ต่อ) ในระบบเซลลูลาร์แบบทีดีเอ็มเอ ข้อมูลจะถูกส่งออกมาด้วยความเร็ว เป็น 1.23 ล้านบิตต่อวินาที เมื่อเครื่องโทรศัพท์รับสัญญาณได้ก็จะแยกรหัสข้อมูลออกมาจากสัญญาณนั้น และแปลงกลับเป็นสัญญาณที่ความเร็ว 1,600 บิตต่อวินาทีตามปกติอันที่จริงแล้วเทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบซีดีเอ็มเอนี้ได้ถูกนำไปใช้ในทางทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 แต่เพิ่งจะนามาใช้กับระบบโทรศัพท์ดิจิตอลเซลลูลาร์สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อต้นปี พ.ศ.2533 นี้เอง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 90: 1.2 ความหมายและการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย
หัวข้อเนื้อหาย่อย
1.2.1 ความหมายและการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย
1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 91: แนวคิด
1. ระบบเครือข่ายไร้สาย คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่นามาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายใช้สายแบบดั้งเดิมโดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านความถี่วิทยุ (RF) และคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์โดยปราศจากการเดินสายเคเบิ้ล
2. เครือข่ายไร้สายนิยมใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่าย โดยใช้เทคนิคแบบความถี่แคบและเทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัมเพื่อรับและส่งข้อมูล
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 92: แนวคิด
3. เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เป็นการเข้าถึงเครือข่ายบรอดแบรนด์ไร้สายนั้น สามารถแยกกลุ่มเครือข่ายไร้สายออกได้ตามลักษณะของการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล เครือข่ายแลนไร้สาย และเครือข่ายแวนไร้สาย โดยอุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถมีโทโพโลยีหรือวิธีการเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งข้อมูลได้หลายแบบ ซึ่งโทโพโลยีแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 93: แนวคิด
4. มาตรฐานเครือข่ายไร้สายถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อกำหนดให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย เป็นไปตามข้อกำหนดและตรงตามมาตรฐาน ซึ่งข้อกำหนดหรือมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเป็นสากล เพราะถูกวางรูปแบบและปรับปรุงโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากวงการอุตสาหกรรมที่มีความชานาญในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับประกันและให้ความเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผลิตจากบริษัทใดก็ตามสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 94: วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหัวข้อเนื้อหาหลักที่ 1.2 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ได้
1. ความหมายของเครือข่ายไร้สายได้
2. ชนิดและลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สายได้
3. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ของการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สายได้
4. ชนิดและลักษณะการเชื่อมต่อของโทโพโลยีชนิดต่าง ๆ ได้
5. ประเภทของเครือข่ายไร้สายได้
6. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานเครือข่ายไร้สายได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 95: 1.2.1 ความหมายและการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย
ปัจจุบันการใช้งานด้านเครือข่ายไร้สายได้ขยายตัวออกไปจากแรกที่มีการใช้งานเฉพาะในองค์กรเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานในหลากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมการผลิต และด้านการแพทย์ ซึ่งได้นาระบบเครือข่ายไร้สายมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพนาการทำงานด้วยการปลดพันธนาการที่ยึดเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องตั้งอยู่เฉพาะบนโต๊ะทำงานให้มีอิสระในการเคลื่อนที่ไปในทุกแห่ง ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ก่อนที่จะไปศึกษาเทคนิคและมาตรฐานที่ใช้ในระบบเครือข่ายไร้สาย จึงควรที่จะรู้ความหมายและลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย ดังต่อไปนี้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 96: 1) ความหมายของเครือข่ายแลนไร้สาย(ต่อ)
เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless Local Area Network WLAN) คือ ระบบสื่อสารข้อมูลที่นามาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดรับส่งข้อมูลแทนสายสัญญาณ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 97: 1) ความหมายของเครือข่ายแลนไร้สาย (ต่อ)
ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศทะลุกาแพง เพดาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยไม่ใช้สัญญาณ นอกจากนั้น เครือข่ายแลนไร้สายยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนระบบเครือข่ายแลนแบบใช้สาย คุณสมบัติที่สำคัญของเครือข่ายแลนไร้สายก็คือ การที่ไม่ต้องใช้สายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายแลนทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทาได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบเครือข่ายแลนแบบใช้สายที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 98: 1) ความหมายของเครือข่ายแลนไร้สาย (ต่อ)
โดยส่วนใหญ่ เวลากล่าวถึงเครือข่ายไร้สาย (wireless network) จะหมายถึง เครือข่ายแลนไร้สาย เนื่องจากว่าเครือข่ายไร้สายทั่วๆ ไป จะใช้อุปกรณ์เครือข่ายแลนไร้สายเป็นส่วนมาก เพราะอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ ในเครือข่ายแลนจะใช้คลื่นความถี่วิทยุในช่วงแถบความถี่เสรี (ISM)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 99: 2) การเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย
ระบบเครือข่ายไร้สาย เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2541 บนเกาะฮาวาย โดยโครงงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า “อโลเน็ต (ALOHNET)” ขณะนั้นลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบสองทิศทางส่งไปและกลับแบบง่าย ๆ ผ่านคลื่นวิทยุ โดยในครั้งนั้นได้ทาการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เครื่องซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบเกาะฮาวาย และมีศูนย์กลางการเชื่อมต่ออยู่ที่เกาะ ๆ หนึ่ง ที่ชื่อว่า "โออะฮู (Oahu)"
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 100: 2) การเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย(ต่อ)
2.1) การเชื่อมต่อด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF)
เป็นการสื่อสารที่อาศัยคลื่นความถี่วิทยุเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างจุด ซึ่งอยู่ในรูปแบบของระบบเครือข่ายแลนแบบไร้สายซึ่งมีคุณสมบัติที่เด่นชัด คือ เป็นช่วงคลื่นที่สามารถสร้างขึ้นใช้งานได้ง่าย ส่งไปได้ระยะทางไกลๆ สามารถเดินทางผ่านวัตถุกีดขวางต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 101: 2) การเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย(ต่อ)
2.1) การเชื่อมต่อด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RadioFrequency: RF) (ต่อ) และยังเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดไปทุกทิศทุกทาง คลื่นวิทยุที่ใช้อยู่ย่านความถี่ ISM ซึ่งเป็นย่านความถี่เสรีหรือความถี่สาธารณะสามารถใช้งานโดยไม่ต้องขออนุญาต โดยแต่ละประเทศมีช่องสัญญาณที่อนุญาตให้ใช้งานแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ออกคู่มือประกอบการกฎกระทรวง เรื่องกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ.2547 ได้กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานเครือข่ายแลนไร้สายในย่านความถี่ 2.4-2.5 GHz และมีกาลังส่งไม่เกิน 100 mW เป็นคลื่นวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 102: 2) การเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย(ต่อ)
2.2) การเชื่อมต่อด้วยอินฟราเรด ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการสื่อสารระยะใกล้ เช่น รีโมตสำหรับควบคุมวิทยุ โทรทัศน์ และวิดีทัศน์ เป็นต้น อินฟราเรดเป็นหน่วยหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่เหนือคลื่นวิทยุและต่ำกว่าแสงที่มองเห็น โดยแสงอินฟราเรดสามารถใช้รับส่งข้อมูลได้ คุณสมบัติเด่นของการรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นอินฟราเรด คือ เดินทางเป็นแนวตรงราคาถูก และง่ายต่อการผลิตใช้งาน แต่คลื่นประเภทนี้มีข้อจากัด คือ ไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุหรือสิ่งกีดขวางได้แม้ว่าอุปกรณ์ทั้งสองชั้นนั้นจะใช้ความถี่เดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นอินฟราเรดยังปลอดภัยต่อการถูกลักลอบดักฟังสัญญาณ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คลื่นอินฟราเรดสามารถนามาใช้ในการสื่อสารในระบบเครือข่ายแลนได้เป็นอย่างดี
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 103: 2) การเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย(ต่อ)
2.2) การเชื่อมต่อด้วยอินฟราเรด (ต่อ) นอกจากนั้นอินฟราเรดยังมีคุณสมบัติในการนำมาใช้กับสภาวะที่มีการแทรกสอดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีแบนด์วิดท์ที่กว้าง สามารถใช้ได้กับอัตราการส่งที่สูงกว่าความถี่คลื่นวิทยุด้วย อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อด้วยอินฟราเรดก็มีข้อจากัด คือ ไม่เหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เพราะมันมีระยะทางที่จากัดไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้ เช่น กาแพง จากข้อจากัดเรื่องระยะทางนี้จึงทำให้การนำอินฟราเรดมาใช้งานในเครือข่ายน้อย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 104: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อในเครือข่ายไร้สายนิยมใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RF) เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่างจุด โดยมีเทคนิคการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายไร้สายดังนี้
1) เทคนิคแบบความถี่แคบ
เทคนิคแบบความถี่แคบ (narrow band technology) เป็นการรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุบนความถี่เฉพาะที่รู้จักในชื่อของแถบความถี่ ISM สัญญาณจะมีกาลังต่า (โดยทั่วไปประมาณ 1 มิลลิวัตต์) และใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทางเพียง 1 คู่เท่านั้น และไม่สามารถส่งสัญญาณข้ามโหมดไปมาได้ การรับส่งข้อมูลแบบนี้เปรียบได้กับคู่สายโทรศัพท์ที่สามารถคุยได้เฉพาะต้นทางกับปลายทางแต่ไม่สามารถคุยพร้อมกันได้หลาย ๆ คน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 105: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม
เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (spread spectrum technology) ระบบเครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่นิยมใช้เทคนิคแบบความถี่สเปกตรัม ซึ่งใช้ความถี่ที่กว้างกว่าเทคนิคแบบความถี่แคบ ซึ่งเทคนิคแถบความถี่สเปกตรัม คือ วิธีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ความถี่วิทยุมากเกินกว่าความจาเป็น แรกทีเดียวเทคนิคนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ในกิจการทางทหารซึ่งต้องการความเชื่อถือได้ในระดับสูงมากในระหว่างการรบ
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 106: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (ต่อ)
เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดักฟังสัญญาณเพื่อขโมยความลับหรือรบกวนการทำงาน เพราะในระบบนี้การส่งสัญญาณถูกส่งออกไปหลายความถี่พร้อมกันจึงทำให้การดักฟังเป็นไปได้ยากขึ้น รวมทั้งการรบกวนการสื่อสารก็ยากมากขึ้นด้วย เพราะจะต้องค้นหาคลื่นความถี่ทั้งหมดให้ได้ โดยการส่งสัญญาณจะใช้แถบความถี่ ISM ที่ช่วงความถี่ระหว่าง 102-128 MHz และ 2.4-2.484 GHz ซึ่งไม่จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก FCC เทคนิคนี้ต้องใช้แบนด์วิดท์มากกว่าแบนด์วิดท์ของข้อมูล ดังภาพที่ 1.2
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 107: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (ต่อ)
เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดักฟังสัญญาณเพื่อขโมยความลับหรือรบกวนการทำงาน เพราะในระบบนี้การส่งสัญญาณถูกส่งออกไปหลายความถี่พร้อมกันจึงทำให้การดักฟังเป็นไปได้ยากขึ้น รวมทั้งการรบกวนการสื่อสารก็ยากมากขึ้นด้วย เพราะจะต้องค้นหาคลื่นความถี่ทั้งหมดให้ได้ โดยการส่งสัญญาณจะใช้แถบความถี่ ISM ที่ช่วงความถี่ระหว่าง 102-128 MHz และ 2.4-2.484 GHz ซึ่งไม่จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก FCC เทคนิคนี้ต้องใช้แบนด์วิดท์มากกว่าแบนด์วิดท์ของข้อมูล ดังภาพที่ 1.2
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 108: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (ต่อ)
เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัมสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ดีเอสเอสเอส และเอฟเอชเอสเอส มีรายละเอียดดังนี้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 109: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (ต่อ)
2.1) ดีเอสเอสเอส (Direct Sequence Spread Spectrum: DSSS) เป็นเทคนิคที่ยังใช้คลื่นพาห์ที่ต้องระบุความถี่ที่ใช้ ข้อมูลจะถูกกระจายให้ช่วงแบนด์วิดท์กว้างขึ้นในรูปแบบของรหัสเฉพาะโดยจะสร้างบิตชดเชยสำหรับบิตทุกบิตที่ขนส่งซึ่งเรียกว่าชิป (Chip) หรือรหัสชิปปิ่ง (Chipping code) เทคนิคนี้ต้องการแบนด์วิดท์มากกว่าวิธีการขนส่งแบบเทคนิคแถบความถี่แคบ ซึ่งมีข้อดีกว่าเทคนิคแบบแถบความถี่แคบ คือ ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ปลายทางได้รับข้อมูลแล้ว
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 110: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (ต่อ)
2.2) เอฟเอชเอสเอส (Frequency Hopping Spread Spectrum: FHSS) การส่งสัญญาณรูปแบบนี้จะใช้ความถี่พาห์เพียงความถี่เดียว และจะเปลี่ยนแปลงความถี่ ไปมาอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะหรือรูปแบบที่เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับสามารถทำงานประสานกันได้ วิธีการส่งแบบนี้ป้องกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความถี่ข้างเคียงได้เป็นอย่างดี เพราะว่าความถี่ที่ใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการส่งและรับแต่ละครั้งที่ส่วนหัวของแพ็กเก็ตข้อมูลจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความถี่ไปได้ตลอดเวลาอันจะทำให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลสูงมากขึ้น ระบบเครือข่ายแลนไร้สายแบบเอฟเอชเอสเอส สามารถส่งข้อมูลไปพร้อมๆ กันหลายช่องสัญญาณได้ด้วยการกำหนดให้มีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ รูปแบบทำงานไปพร้อมกัน ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์แถบความถี่ได้ดีกว่าและทำให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงกว่า
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 111: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
2) เทคนิคแบบแถบความถี่สเปกตรัม (ต่อ)
มีบางบิตของข้อมูลเกิดผิดพลาดหรือเสียหายในระหว่างการส่งข้อมูล ปลายทางฝั่งรับข้อมูลสามารถที่จะทาการกู้คืน (recover) ข้อมูลที่เสียกลับมาได้ จากข้อมูลที่เกิดความผิดพลาดหรือเสียหายระหว่างการส่งโดยไม่ต้องให้ต้นทางส่งข้อมูลมาให้ใหม่
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 112: 1.2.2 เทคนิคการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
3) เทคนิคโอเอฟดีเอ็ม
เทคนิคโอเอฟดีเอ็ม (Orthogonal Frequency Division Multiplexes: OFDM)เทคนิคนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลในมาตรฐานใหม่ๆ ของระบบเครือข่ายไร้สาย คือ LESS 802.11a และ IEEE 802.11g การส่งสัญญาณคลื่นวิทยุแบบนี้เป็นการมัลติเพล็กสัญญาณโดยช่องสัญญาณความถี่จะถูกแบ่งออกเป็นความถี่พาห์ย่อย (subcarrier) หลาย ๆ ความถี่ โดยแต่ละความถี่
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 113: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
การนำเครือข่ายไร้สายไปใช้งาน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ข้อดีและข้อจากัดของโทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สายแต่ละแบบ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
1) โทโพโลยีของเครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไร้สายจะใช้โทโพโลยี หรือ วิธีการเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งสัญญาณ 5 รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 114: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
1.1) แบบแอดฮอคโหมด (ad hoc mode) การเชื่อมต่อแบบแอดฮอคโหมดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer to peer) คือ การเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง หรือมากกว่านั้นที่ติดตั้งการ์ดแลนไร้สายทาการเชื่อมต่อสื่อสารกันโดยตรงไม่ต้องผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point: AP) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อแบบนี้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 115: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณ แต่การเชื่อมต่อแบบแอดฮอคโหมดจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายใช้สายสัญญาณได้ นอกจากจะทาการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อทำให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปเครือข่ายแบบใช้สายได้ เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความรวดเร็วและการติดตั้งใช้งานง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการใช้งานอยู่ เช่น ในศูนย์ประชุมหรือการประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 116: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
ภาพที่ 1.3 แสดงการเชื่อมต่อแบบแอดฮอคโหมด (ad hoc mode)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 117: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
1.2) แบบอินฟราสตรัคเทอร์ (infrastructure) การเชื่อมต่อแบบอินฟราสตรัคเทอร์ หรือเรียกว่า แบบกระจายสัญญาณ คือ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับจุดกระจายสัญญาณเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับติดต่อกับภายนอก เช่น ระบบเครือข่ายไร้สายแบบไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์ หรือโหมดอินฟราสตรัคเทอร์ (Infrastructure mode) เป็นลักษณะการรับส่งข้อมูลที่อาศัยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือเรียกว่า "ฮอทสปอท (Hot spot)"
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 118: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
ให้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยจะกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อรับและส่งข้อมูลเป็นรัศมีโดยรอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรัศมีของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกันทันที โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูลได้โดยต้องติดต่อผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณเท่านั้น การเชื่อมต่อแบบอินฟราสตรัคเทอร์เหมาะสำหรับการนำไปขยายเครือข่ายหรือใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายแบบใช้สายเดิมในสานักงาน ห้องสมุด หรือในห้องประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ดังภาพที่ 1.4
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 119: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
1.3) แบบจุดเชื่อมต่อแบบหลายจุดและโรมมิ่ง (multiple access points and roaming) เป็นโครงข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมีประมาณ 500 ฟุต ภายในอาคาร และ 1,000 ฟุต ภายนอกอาคาร หากสถานที่ที่ติดตั้งมีขนาดพื้นที่กว้างมาก ๆ เช่น คลังสินค้า สนามบิน บริเวณภายในมหาวิทยาลัย จะต้องมีการเพิ่มจุดการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้มากขึ้น เพื่อให้การรับส่งสัญญาณในบริเวณของเครือข่ายที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 120: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
1.4) แบบใช้จุดขยายสัญญาณ (the use of an extension point) กรณีที่โครงสร้างของสถานที่ติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายมีปัญหา ผู้ออกแบบระบบอาจจะใช้การเพิ่มจุดขยายสัญญาณ (extension points) ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเข้ามาในระบบ จะเห็นได้ว่าจุดขยายสัญญาณที่เพิ่มเข้ามาสามารถนาเอาออกจากระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยไม่มีผลกระทบกับระบบเครือข่ายไร้สายแต่อย่างไร แต่ในทางกลับกันถ้าเอาอุปกรณ์กระจายสัญญาณออกจากระบบจะทำให้เครือข่ายไร้สายไม่สามารถทำงานได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 121: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
ภาพที่ 1.6 แสดงการเชื่อมต่อแบบใช้จุดขยายสัญญาณ (the use of an extension point)
1.5) แบบการใช้เสาอากาศแบบกำหนดทิศทาง (the use of directional antennas) ระบบเครือข่ายไร้สายแบบนี้เป็นแบบใช้เสาอากาศในการรับส่งสัญญาณระหว่างอาคารที่อยู่ห่างกัน โดยทาการติดตั้งเสาอากาศที่แต่ละอาคาร เพื่อส่งและรับสัญญาณระหว่างกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 122: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
ภาพที่ 1.7 แสดงการเชื่อมต่อแบบการใช้เสาอากาศแบบกำหนดทิศทาง
2) ประเภทของเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เป็นการเข้าถึงเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย (Broadband Wireless Access: BWA) นั้น สามารถแยกกลุ่มออกได้ตามลักษณะของการเข้าถึง มีรายละเอียดดังนี้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 123: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
2.1) เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (Wireless Personal Area Network: WPAN) คือเทคโนโลยีการเข้าถึงไร้สายในพื้นที่เฉพาะบุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 10 เมตร และมีอัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงมาก (สูงถึง 480 Mbps) สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ และยังใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณวิดีทัศน์ที่มีความละเอียดภาพสูง (high definition video signal) เทคโนโลยีที่รองรับ คือ บลูทูธ (Bluetooth) และซิกบี (Zigbee)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 124: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
2.2) เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless Local Area Network: WLAN) คือ เทคโนโลยีการเข้าถึงไร้สายสำหรับใช้ในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมระยะทางอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 เมตร และมีอัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วที่สูงถึงระดับ 100 Mbps โดยการติดตั้งสถานีฐานที่เรียกว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทาง (terminal equipment) ในลักษณะที่เป็นเซลล์ขนาดเล็กมาก (pico cells) ที่ไม่แตกต่างจากเซลล์ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มากนัก เทคโนโลยีใช้กันแพร่หลาย คือ WiFi ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 และมาตรฐานที่พัฒนาจากมาตรฐานดังกล่าว
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 125: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารไร้สาย โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายจะรับส่งสัญญาณของเครื่องต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้
ส่วนประกอบที่สำคัญของแลนไร้สาย (ฝ่ายผลิตหนังสือตาราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2551:126)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 126: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
การ์ดเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Card) การที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายแลนไร้สายได้นั้น จาเป็นต้องมีการ์ดเครือข่ายแลนไร้สาย ที่ติดตั้งภายในเครื่องหรือภายนอก เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่เปิดให้บริการ ในปัจจุบันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคในปัจจุบันนี้ ได้ผนวกอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมาให้แล้ว
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 127: 1.2.3 โทโพโลยีและประเภทของเครือข่ายไร้สาย
2.3) เครือข่ายแวนไร้สาย (Wireless Wide Area Network : WWAN) คือ เครือข่ายไร้สายบริเวณกว้างที่อาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือเขตภูมิภาค แต่จะมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วได้ไม่เกิน 1.5 Mbps เนื่องจากมุ่งเน้นที่การใช้งานแบบเคลื่อนที่ ทั้งนี้เทคโนโลยีการเข้าถึงของเครือข่ายไร้สายบริเวณกว้าง คือ เทคโนโลยีในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ดับเบิ้ลยูซีดีเอ็มเอ (WCDMA) ซีดีเอ็มเอ (CDMA) และไวแม็กซ์ (WiMAX) ตามมาตรฐาน IEEE 802.16 และมาตรฐานที่พัฒนาจากมาตรฐาน IEEE 802.16 ดังกล่าว
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 128: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย
การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในเครือข่ายไร้สายมีจุดประสงค์เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ ไร้สายตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายทั้งที่เป็นเครือข่ายใช้สายและเครือข่ายไร้สายมาตรฐานที่ใช้ในระบบเครือข่ายไร้สายที่นิยมใช้มีดังนี้
1) IEEE 802.11
โดยองค์กรมาตรฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ได้กำหนดมาตรฐานหลักของระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย คือ มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในเครือข่ายแลนไร้สาย หรือ ที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Wi-Fi ซึ่งอ่านว่า “ ไว-ไฟ”
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 129: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 ซึ่งอุปกรณ์ตามมาตรฐานดังกล่าวมีข้อกำหนดระบุไว้ว่า ผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายในส่วนของระดับชั้นกายภาพ นั้นจะมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps ด้วยตัวกลางอินฟราเรด หรือคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ส่วนในระดับชั้น MAC layer นั้นได้กำหนดกลไกของการทำงานแบบ CSM/CD (Carrier Sense Multiple/Collision Detection) ของมาตรฐาน IEEE 802.3 Ethernet และมีกลไกในการเข้ารหัสข้อมูลก่อนแพร่กระจายสัญญาณไปบนอากาศ พร้อมกับมีการตรวจสอบผู้ใช้งาน (WEP) อีกด้วย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 130: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่ายแลนไร้สายได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากมาตรฐาน IEEE 802.11 เวอร์ชันแรกเริ่มมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำและยังไม่รองรับหลักการคุณภาพของบริการ (Quality of Service: QoS) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งกลไกรักษาความปลอดภัยที่ใช้ยังมีช่องโหว่อยู่มาก IEEE จึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดด้วยกัน เพื่อทาการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยมาตรฐานต่าง ๆ ที่คณะทำงานพัฒนาขึ้นมาที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 131: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.11a ได้ถูกตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ.2542 มาตรฐาน IEEE 802.11a ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า โอเอฟดีเอ็ม (OFDM) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงที่สุดที่ 54 Mbps แต่จะใช้คลื่นวิทยุความถี่ 5 GHz ซึ่งย่านความถี่สาธารณะสำหรับใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นน้อยกว่าในย่านความถี่ดังกล่าวไม่สามารถนามาใช้งานได้อย่างสาธารณะ ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการใช้งานอุปกรณ์ IEEE 802.11a เนื่องจากความถี่ย่าน 5 GHz ได้ถูกจัดสรรสำหรับกิจการอื่นอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ข้อจากัดอีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ IEEE 802.11a ที่ใช้ในระบบแลนไร้สายก็คือรัศมีของสัญญาณมีขนาดค่อนข้างสั้นประมาณ 30 เมตร ซึ่งสั้นกว่ารัศมีมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11b ที่ใช้ในระบบแลน ไร้สาย ที่มีขนาดประมาณ 100 เมตร สำหรับการใช้งานภายในอาคาร อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11a ยังมีราคาสูงกว่า IEEE 802.11b ดังนั้นอุปกรณ์ IEEE 802.11a จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า IEEE 802.11b
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 132: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.11b ได้ถูกตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ซีซีเค (Complimentary Code Keying: CCK ผนวกกับ ดีเอสเอสเอส (DSSS) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่เสรีที่เรียกว่า ISM ซึ่งถูกจัดสรรไว้อย่างสากลสำหรับการใช้งานอย่างสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ เช่น IEEE 802.11 บลูทูธ โทรศัพท์ไร้สาย
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 133: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
เตาไมโครเวฟ เป็นต้น ส่วนใหญ่และอุปกรณ์ IEEE 802.11 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และใช้เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในนาม Wi-Fi ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมดับบลิวยูอีซีเอ (Wireless Ethernet Compatibility Alliance: WECA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ Wi-Fi โดยอุปกรณ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และสามารถนาไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่ได้รับเครื่องหมายไวไฟ (Wi-Fi) ได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 134: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.11e เป็นการปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 เพื่อให้สามารถรับรองการใช้งานตามหลักการประกันคุณภาพบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (QoS) สำหรับการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย เนื่องจาก IEEE 802.11e เป็นการปรับปรุง MAC Layer ดังนั้นมาตรฐานเพิ่มเติมจึงสามารถนาไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11e ทุกเวอร์ชันได้
IEEE 802.11f เป็นที่รู้จักกันในนาม ไอเอพีพี (Inter Access Point Protocol: IAPP) ซึ่งเป็นมาตรฐานทีออกแบบมาสำหรับการบริหารจัดการกับผู้ใช้งานที่เคลื่อนที่ข้ามเขตการให้บริการของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตัวหนึ่งไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อีกตัวหนึ่งเพื่อให้บริการในแบบ โรมมิ่งสัญญาณระหว่างกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 135: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.11g ได้นาเทคโนโลยี โอเอฟดีเอ็มมาประยุกต์ใช้ในความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ส่วนความยาวรัศมีในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11g จะอยู่ระหว่างความยาวรัศมีในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11a และ IEEE 802.11b เนื่องจากความถี่ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่สาธารณะสากลอีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11g สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IEEE 802.11b ได้ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงที่อุปกรณ์ IEEE 802.11g จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและในที่สุดจะมาแทนที่ IEEE 802.11b
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 136: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEEI 802.11h เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับเครือข่าย ไร้สายที่ใช้งานย่านความถี่ 5 GHz ให้ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดการใช้ความถี่ของประเทศในทวีปยุโรป
IEEE 802.11i เป็นมาตรฐานที่ออกแบบปรับปรุง MAC layer ของ IEEE 802.11 ในด้านความปลอดภัยเนื่องจากเครือข่าย IEEE 802.11 มีช่องโหว่อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) ด้วยคีย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงนาเทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลด้วยคีย์ที่มีการเปลี่ยนค่าอยู่เสมอและการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยสูง
IEEE 802.11k เป็นมาตรฐานที่ใช้จัดการการทำงานของเครือข่ายระบบไร้สายและจัดการการใช้งานคลื่นวิทยุให้มีประสิทธิภาพมีฟังก์ชั่นการเลือกช่องสัญญาณการโรมมิ่งและการควบคุมกาลังส่งของสัญญาณโดยทาการปรับแต่งค่าให้เหมาะสมกับการทำงานการหารัศมีของสัญญาณการใช้งานสำหรับเครื่องไคลแอนต์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ระบบจัดการสามารถทำงานจากศูนย์กลางได้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 137: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.11n เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายที่คาดหมายกันว่าจะเข้ามาแทนที่มาตรฐาน IEEE 802.11a IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันโดยสามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราในระดับ 100 เมกะบิตต่อวินาที
IEEE 802.11x เป็นมาตรฐานที่ใช้งานกับระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายจะต้องตรวจสอบสิทธิในการใช้งานก่อน โดย IEEE 802.11x จะใช้โปรโตคอล อย่าง LEAP PEAP EAP-TLS และ EAP-FAST ซึ่งรองรับการตรวจสอบผ่านเซิร์ฟเวอร์ เช่น RADIUS หรือ Kerberos เป็นต้น
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 138: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
ที่รู้จักและสามารถใช้งานในประเทศไทยได้มีอยู่ 3 มาตรฐานคือ IEEE 802.11a IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g และที่ได้รับความนิยมมากสุด คือ มาตรฐาน IEEE 802.11g และในการเลือกซื้ออุปกรณ์เพื่อนามาใช้ในเครือข่ายไร้สายนั้นก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ใด ๆ ผู้ซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เรียบร้อย โดยตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นรองรับมาตรฐานใดและมาตรฐานนั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่หากว่าอุปกรณ์ตัวนั้นผ่านตามมาตรฐานก็จะได้ตรา WIFI certified ซึ่งก็จะทำให้ทราบว่าอุปกรณ์นั้นสามารถติดต่อเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 139: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
2) บลูทูธ
บลูทูธ (Bluetooth) คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสองทางเป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น (Short-Range) คือ มีกาลังส่งต่ามีระยะทาการระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธด้วยกันเพียง 10 เมตร ซึ่งจะใช้สำหรับต่อเข้าระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็ก ๆ ที่อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ไม่ห่างกันมากที่เรียกว่า เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (WPAN) โดยบลูทูธนี้จะทำงานเคลื่อนความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกแถบความถี่เสรี (ISM) โดยความถี่นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธ์
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 140: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
บลูทูธ จะใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz แต่จะแยกย่อยออกไปแต่ละประเทศ ในแถบยุโรปและอเมริกาจะใช้ช่วง 2.400 ถึง 2.4835 GHz แบ่งออกเป็น 71 ช่องสัญญาณและจะใช้ช่องสัญญาณที่แบ่งนี้เพื่อส่งข้อมูลสลับช่องไปมา 1,600 ครั้งต่อวินาที ในขณะที่ญี่ปุ่นจะใช้ความถี่ 2.402 ถึง 2.480 GHz แบ่งออกเป็น 23 ช่อง ระยะในการใช้งานของบลูทูธจะอยู่ที่ 5-10 เมตร โดยมีระบบป้องกันโดยใช้การป้อนรหัสก่อนการเชื่อมต่อและป้องกันการดักสัญญาณระหว่างสื่อสารโดยระบบ จะสลับช่องสัญญาณไปมาบลูทูธจะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองอัตโนมัติโดยที่ไม่จาเป็นต้องเรียงตามหมายเลขช่องทำให้การดักฟังหรือการลักลอบขโมยข้อมูลทาได้ยากขึ้น คือเทคโนโลยีในการรับส่งสัญญาณที่เรียกว่า FHSS ง่ายโดยขอให้อยู่ในระยะที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกจากนี้ยังใช้พลังงานต่ากินไฟน้อยและสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องนาไปชาร์จไฟบ่อย ๆ ด้วยบลูทูธจึงเหมาะกับการใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเรียกว่า พีดีเอ (personal digital assistants PDA) จาพวก ปาล์ม (Palm) หรือ พ็อกเก็จพีซี (Pocket PC)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 141: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
3) ไวแม็กซ์
ไวแม็กซ์ (WiMAX) เป็นชื่อย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access มีวิวัฒนาการมาจากเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลโดยใช้เคลื่อนความถี่วิทยุย่านไมโครเวฟซึ่งเป็นเทคโนโลยี บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนา IEEE 802.16a ขึ้นรัศมีทาการประมาณ 50 กิโลเมตรมีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 Mbps ซึ่งเดิมมีรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นเส้นตรง (Line of Sight: LOS) และเป็นการเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Point-to-Point) ต่อมามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ไวแม็กซ์ มีรูปแบบการสื่อสารแพร่กระจายคลื่นวิทยุรอบทิศทาง (Omni-direction)
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 142: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
หรือแบบกำหนดทิศทาง (directional) โดยขึ้นกับการเลือกใช้กับเสาอากาศดังนั้นไวแม็กซ์จึงเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นเส้นตรง (Non Line of Sight: NLOS) เช่นเดียวกับการแพร่กระจายคลื่นวิทยุในกรณีของโครงข่ายโทรศัพท์คลื่นที่เซลลูลาร์ทั่วไปไวแม็กซ์สามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวางเช่น ต้นไม้หรือ อาคารได้เป็นอย่างดีรองรับการใช้งานวิดีทัศน์หรือการใช้งานเสียงซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างแต่ก่อนอีกทั้งในเรื่องของความปลอดภัยยังได้เพิ่มคุณสมบัติของความเป็นส่วนตัวซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะเข้าออกโครงข่ายและข้อมูลต่าง ๆ ที่รับส่งก็จะได้รับการเข้ารหัส (encryption) ทำให้การรับส่งข้อมูลบนมาตรฐานนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับมาตรฐานของเทคโนโลยีไวแม็กซ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในขณะนี้นั้นมีดังต่อไปนี้
IEEE 802.16-2001 เป็นมาตรฐานที่ให้การเชื่อมโยง 1.6-4.8 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานเดียวที่สนับสนุนการสื่อสารแบบเป็นเส้นตรง (LOS) โดยมีการใช้งานในช่วงความถี่ที่สูงมากคือ 10-66 GHz
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 143: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.16a เป็นมาตรฐานที่แก้ไขปรับปรุงจาก IEEE 802.16 เดิมโดยใช้งานที่ความถี่ 2-11 GHz ซึ่งคุณสมบัติเด่นที่ได้รับการแก้ไขจากมาตรฐาน 802.16 เดิม คือ คุณสมบัติรองรับการทำงานแบบไม่เป็นเส้นตรง (NLOS) ซึ่งมีคุณสมบัติการทำงานได้เมื่อมีสิ่งกีดขวางอาทิเช่น ต้นไม้ อาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถขยายระบบโครงข่ายเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงได้อย่างกว้างขวางด้วยรัศมีทาการประมาณ 50 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายที่ใช้สายประเภทที่ 1 ( T1-type) กว่า 60 ช่องสัญญาณและการเชื่อมต่อแบบ ดีเอสแอล (DSL) ตามบ้านเรือนที่พักอาศัยอีกหลายร้อยครัวเรือนได้พร้อมกันโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 144: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
IEEE 802.16-2004 เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยการนำข้อดีของมาตรฐานต่าง ๆ IEEE 802.16a 802.16c และ 802.16d มารวมกัน โดยสามารถใช้งานที่ความถี่ 2-66 กิกะเฮิรตซ์ รัศมีทาการที่ไกลประมาณ 50 กิโลเมตร
IEEE 802.16e เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ พีดีเอโน้ตบุค เป็นต้น โดยใช้งานที่ความถี่ 2-5 กิกะเฮิรตซ์ ให้รัศมีทำงานที่ 1.6-4.8 กิโลเมตร มีระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารโดยให้คุณภาพในการสื่อสารที่ดีและมีเสถียรภาพขณะใช้งานแม้ว่ามีการเคลื่อนที่ช้าๆ อยู่ตลอดเวลาก็ตาม
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 145: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
4) ซิกบี
การประยุกต์ใช้งานระบบติดตามและควบคุมแบบไร้สาย (monitoring and control) แบบไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยนั้นถ้าจะนามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริงนั้นตัวอุปกรณ์จะต้องมีช่วงเวลาของการใช้งานแบตเตอร์รี่ที่ยาวนานในการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราที่ต่าและต้องมีความซับซ้อนน้อยกว่ามาตรฐานสื่อสารไร้สายแบบไร้สายแบบอื่น ๆ ด้วยซึ่งมาตรฐานของการสื่อสาร ไร้สายส่วนใหญ่มีการสื่อสารด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงและใช้กาลังไฟฟ้ามากถ้านามาประยุกต์ใช้ในระบบการติดตามและควบคุมนั้นระบบจะมีความซับซ้อนมากทำให้มีราคาแพงตามไปด้วย นอกจากนี้สมรรถนะของระบบที่จะนามาใช้จริงในท้องตลาดจาเป็นต้องมีความเชื่อถือได้มีความปลอดภัยและ มีราคาถูก ทั้งนี้ระบบสื่อสารไร้สายดังกล่าวจะต้องสามารถระบุแอดแดรสเฉพาะตัวที่ใช้ในการควบคุมระหว่างเซนเซอร์พื้นฐานในโครงข่ายได
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 146: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
4) ซิกบี(ต่อ)
ดังนั้นองค์การ IEEE จึงพัฒนามาตรฐานของการสื่อสารไร้สายที่นามาประยุกต์ใช้สำหรับงานข้างต้น คือ มาตรฐาน IEEE 802.15 หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ซิกบี (ZigBee) โดยมาตรฐานนี้ใช้งานสำหรับการสื่อสารความเร็วต่า และมีช่วงเวลาการใช้งานจากแบตเตอร์รี่ได้หลายเดือนหรือหลายปีและมีความซับซ้อนน้อยมาก โดยย่านความถี่ที่ถูกนำมาใช้งานนั้นจะอยู่ในย่านความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาต กำหนดย่านความถี่ใช้งานตามมาตรฐานไว้ 3 ย่านความถี่ คือ ย่านความถี่ 2.4 GHz ย่านความถี่ 115 MHz และย่านความถี่ 868 MHz โดยแต่ละย่านความถี่จะมีช่องสัญญาณ 16 ช่อง 10 ช่องและ 1 ช่องตามลาดับส่วนอัตรารับส่งข้อมูล (ทางอากาศ) จะอยู่ที่ 250 Kbps 40 Kbps 20 Kbps ตามลาดับเช่นกัน
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 147: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
4) ซิกบี(ต่อ) และเนื่องจากมีระยะทางในการรับส่งข้อมูลไม่ไกล คือ รัศมีการทำงานอยู่ระหว่าง 10-100 เมตร ซิกบี จึงเหมาะที่จะนามาใช้ในเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (WPAN) ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับบ้านอัตโนมัติเซนเซอร์ไร้สายของเล่นที่โต้ตอบได้และรีโมตคอนโทรลเป็นต้น โดย IEEE 802.15.4 จะถูกกำหนดไว้ในชั้นกายภาพ (physical) และระดับชั้นแมค (Media Access Controller: MAC) ส่วนในระดับชั้นเน็ตเวิร์ก(network) นั้นถูกกำหนดโดยกลุ่มที่ชื่อว่า ZigBee Alliance ที่เป็นการรวมกลุ่มจากบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 60 บริษัท
จากเทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุปเทคโนโลยีที่สำคัญได้ดังตารางที่ 1.2 ดังต่อไปนี้
การสื่อสารไร้สาย

## Slide 148: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
การสื่อสารไร้สาย
ตารางที่ 1.2 เทคโนโลยีเครือข่าย ๆ ที่สำคัญในเครือข่ายไร้สาย

## Slide 149: 1.2.4 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
การสื่อสารไร้สาย
ตารางที่ 1.2 เทคโนโลยีเครือข่าย ๆ ที่สำคัญในเครือข่ายไร้สาย (ต่อ)

## Slide 150: จบการบรรยาย บทที่ 1
The End