## Slide 1: บทที่ 3 อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายและรูปแบบการเชื่อมต่อระบบ (Network Accessories and Topologies)
อ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี Computer Science
ม.ราชภัฏสวนดุสิต

## Slide 2: แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card: NIC)
แผงวงจรเครือข่าย ซึ่งเป็นชื่อเรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น NIC ซึ่งย่อมาจาก Network Interface Card บางที่ก็เรียกว่า Network Adapter, Adapter Card, LAN Card ซึ่งล้วนแต่มีความหมายเดียวกันทั้งสิ้น
ส่วนสำคัญที่สุดของการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้น จะอยู่ภายในเครื่อง ถึงแม้ว่าการจะเลือกวิธีการเดินสายและหลักการในการส่งสัญญาณที่ดีเพียงใด ก็จะไม่มีความหมายเลย ถ้าเครือข่ายไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างแผงวงจรเครือข่าย (LAN Card) และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

## Slide 3: แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card: NIC)
โปรแกรมไดร์ฟเวอร์ (Driver) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นไดร์ฟเวอร์ของแผงวงจรเครือข่าย โดยโปรแกรมไดร์ฟเวอร์นี้จะมีบทบาทสำคัญมากต่อประสิทธิภาพของแผงวงจรเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการส่งผ่านข้อมูลในเครือข่าย โดยที่โปรแกรมไดร์ฟเวอร์สำหรับแผงวงจรเครือข่ายแต่ละชนิด แต่ละบริษัทนั้น จะใช้โปรแกรมที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายถึงการกำหนดวิธีการส่งข้อมูล การใช้บัฟเฟอร์ในการเก็บข้อมูลแล้วส่งข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วระหว่างแผงวงจรเครือข่ายและเครือคอมพิวเตอร์

## Slide 4: แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card: NIC)
แผงวงจรเครือข่ายแบบ Ethernet Interface Card ที่นิยมใช้กันในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) นั้นทางบริษัท Novell ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาด้านเครือข่ายที่เป็นผู้ริเริ่มนั้น ได้มีไดร์ฟเวอร์มาตรฐานที่สามารถใช้งานกับแผงวงจรเครือข่ายแทบทุกชนิด เรียก NE2000 ซึ่งแผงวงจรเครือข่ายของ แต่ละบริษัทที่ผลิต มักจะมีความ compatable หรือ Support กับไดร์ฟเวอร์นี้ คือสามารถใช้ไดร์ฟเวอร์ NE2000 กับแผงวงจรเครือข่ายของ แต่ละบริษัทได้
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ไดร์ฟเวอร์ เฉพาะของแผงวงจรเครือข่ายนั้น ๆ จะมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่า เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตจำทำการกำหนดสเป็คให้กับแผงวงจรเครือข่ายของตน เพื่อให้หารทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

## Slide 5: แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card: NIC)
ภาพที่ 3.1 แสดงส่วนสำคัญต่างๆ บนแผงวงจรเครือข่าย (LAN Card)

## Slide 6: ชนิดของแผงวงจรเครือข่าย
แผงวงจรเครือข่ายโดยทั่ว ๆ ไป จะมีลักษณะเป็นแผงวงจร เมื่อจะใช้งานก็นำไปเสียบไว้ในสล็อตภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกซื้อแผงวงจรเครือข่ายก็จะต้องพิจารณาสล็อตบนเมนบอร์ดในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานด้วยว่า จะใช้สล็อตแบบใด ซึ่งในปัจจุบันจะมีสล็อตให้เลือกใช้งานหลายชนิดด้วยกันคือ แบบ ISA, PCI หรือ EISA (ซึ่งในปัจจุบันไม่นินมใช้กันแล้ว) และใช้หัวต่อคอนเน็กเตอร์แบบใด เช่น BNC, RJ-45, AUI เป็นต้น

## Slide 7: ชนิดของแผงวงจรเครือข่าย
PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Adapter) ได้มีการพัฒนากันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 โดยความร่วมมือของ 3 บริษัทยักใหญ่ คือ IBM, Apple, Toshiba มีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ขึ้นกับระบบบัสของเครื่อง โดยที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นของบริษัทผู้ผลิตใดก็ตาม ถ้ามีช่องสำหรับเสียบการ์ด PCMCIA แล้วสามารถใช้การ์ด PCMCIA นี้ได้ทุกผลิตภัณฑ์ แต่จะมีข้อจำกัดของขนาดการ์ด ซึ่งปัจจุบันจะมีอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ
1. Type II มีความหน้า 3.3 mm มักใช้งานกับ Flash Memory
2. Type II มีความหน้า 5 mm มักใช้งานกับ Modem, LAN Card
3. Type III มีความหน้า 10.5 mm มักใช้งานกับ Hard Disk

## Slide 8: ชนิดของแผงวงจรเครือข่าย
ภาพที่ 3.2 แสดง PCMCIA ที่ใช้งานกับ Hard Disk

## Slide 9: ชนิดของแผงวงจรเครือข่าย
ภาพที่ 3.3 PC Card (Ethernet Card)

## Slide 10: สายสัญญาณ
สายสัญญาณ เป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบเครือข่ายที่ใช้เป็นทางเดินข้อมูล ซึ่งจะมีอยู่หลายชนิดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม โดยในการเลือกใช้งานของสายสัญญาณนั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่ายที่ใช้งาน จำเป็นต้องใช้สายสัญญาณประเภทใด อาจจะจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณประเภทที่เจาะจงกับรูปแบบของเครือข่ายนั้น หรืออาจจะใช้สายสัญญาณประเภทอื่นเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้

## Slide 11: ชนิดของสายสัญญาณ
1. สายสัญญาณโคแอกเซียล (Coaxial Cable)
เป็นสายสัญญาณประเภทแรกที่ใช้ และเป็นที่นิยมมากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัย แรก ๆ แต่ในปัจจุบันสายโคแอ็กซ์ถือได้ว่าเป็นสายที่ล้าสมัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยังมีระบบ เครือข่ายบางประเภทที่ยังใช้สายประเภทนี้อยู่
สายโคแอกเชียล มีตัวนำไฟฟ้าอยู่สองส่วน คำว่า โคแอ็กซ์ มีความหมายว่า "มีแกนร่วมกัน" โครงสร้างของสายประกอบด้วยสายทองแดงเป็นแกนกลาง แล้วห่อหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน ชั้นต่อมาจะเป็นตัวนำไฟฟ้าอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแผ่น โลหะบาง ๆ หรืออาจจะเป็นใยโลหะที่ถักเปียปุ้มอีกชั้นหนึ่ง สุดท้ายก็หุ้มด้วยฉนวนและวัสดุป้องกันสายสัญญาณ แบ่งออกเป็น
1. สายโคแอ็กซ์แบบบาง (Thin Coaxial Cable
2. สายโคแอ็กซ์แบบหนา (Thick Coaxial Cable)

## Slide 12: ชนิดของสายสัญญาณ
ภาพที่ 3.4 เปรียบเทียบสายโคแอ็กซ์แบบบาง (Thin Coaxial Cable) และ สายโคแอ็กซ์แบบหนา (Thick Coaxial Cable)

## Slide 13: ชนิดของสายสัญญาณ
2. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Cable)
เป็นสายชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนำมาใช้งานตามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมทั้งตามสำนักงานต่างๆ สายชนิดนี้ได้ชื่อมาจากลักษณะองค์ประกอบภายในของสาย ที่เป็นสายลวดทองแดงสองเส้นนำมาพันเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งใช้เป็นเสมือนเกราะสำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนทั่วไปได้ในตัวเอง จำนวนรอบหรือความถี่ ในการพันเกลียว โดยที่สายคู่บิดเกลียว ประกอบด้วยสายทองแดงจำนวนหนึ่ง หรือหลายคู่สาย ห่อหุ้มสายด้วยฉนวนบางๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร แล้วนำมาพันเกลียวเข้าด้วยกันเป็นคู่ ทุกคู่จะถูกห่อหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่งรวมกันเป็นสายขนาดใหญ่เพียงสายเดียว สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ
2.1 แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair)
2.2 แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair)

## Slide 14: ชนิดของสายสัญญาณ
2.1 แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair)
สาย UTP เป็นสายที่พบเห็นกันมาก มักจะใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์สื่อสารตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับสายประเภทนี้จะมีความยาวของสายในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 100 เมตร และสาย UTP มีจำนวนสายบิดเกลียวภายใน 4 คู่ คู่สายในสายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวนคล้ายสายโทรศัพท์ มีหลายเส้นซึ่งแต่ละเส้นก็จะมีสีแตกต่างกัน และตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก (Plastic Cover) ปัจจุบันเป็นสายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาถูกและติดตั้งได้ง่าย แสดงดังรูป

## Slide 15: ชนิดของสายสัญญาณ
2.2 แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair)
สายสัญญาณ STP มีการนำสายคู่พันเกลียวมารวมอยู่และมีการเพิ่มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งร่างแหนี้จะมีคุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ เรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ (Shield) และเป็นสายสัญญาณที่ได้รับการพัฒนาต่อจากสาย UTP โดยเพิ่มการชีลด์กันสัญญาณรบกวนเพื่อทำให้คุณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดีมากขึ้น คุณลักษณะของสาย STP ก็เหมือนกับสาย UTP คือมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราการบั่นทอนครอสทอร์ก

## Slide 16: ชนิดของสายสัญญาณ
3. สายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)
เป็นสายสัญญาณของระบบเครือข่ายอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลๆ เป็นกิโลเมตร และมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับสายแลนทั่วๆ ไป (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 เป็นต้น) Fiber Optic เรียกเป็นภาษาไทยว่า "เส้นใยแก้วนำแสง “
ภายในทำจากแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูงมากมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าเส้นผมของคนเรารับส่งสัญญาณได้ระยะไกลมากเป็นกิโลเมตรต้องใช้ผู้ชำนาญและเครื่องมือเฉพาะในการเข้าหัวสัญญาณราคาแพงหลายเท่า เมื่อเทียบกับสายแลนประเภท CAT5 การนำไปใช้งานตึกสูงๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำเป็น Backbone (สายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลัก) ระบบการรับส่งสัญญาณภาพ วีดีโอ ตามพื้นที่ต่าง ๆ การเชื่อมต่อสัญญาณระยะไกลและอื่นๆ อีกมากมาย

## Slide 17: ชนิดของสายสัญญาณ
ภาพที่ 3.5 โครงสร้างสายไฟเบอร์อ็อปติก (Fiber Optic Cable)

## Slide 18: อุปกรณ์เครือข่ายที่ช่วยในการขยายระบบ
1. Repeater
รีพีตเตอร์ เป็นเครื่องทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่งสัญญาณข้อมูลในระยะทางไกลๆ สำหรับสัญญาณแอนะล็อกจะต้องมีการขยายสัญญาณข้อมูลที่ เริ่มเบาบางลงเนื่องจากระยะทาง และสำหรับสัญญาณดิจิตัลก็จะต้องมีการทบทวนสัญญาณเพื่อป้องกันการขาดหายของสัญญาณเนื่องจากการส่งระยะทางไกล ๆ เช่นกัน รีพีตเตอร์จะทำงานอยู่ในชั้น Physical Layer

## Slide 19: อุปกรณ์เครือข่ายที่ช่วยในการขยายระบบ
2. Bridge
บริดจ์มีลักษณะคล้ายเครื่องขยายสัญญาณ บริดจ์จะทำงานอยู่ในชั้น Data Link Layer บริดจ์ทำงานคล้ายเครื่องตรวจตำแหน่งของข้อมูล โดยบริดจ์จะรับข้อมูลจากต้นทางและส่งให้กับปลายทาง โดยที่บริดจ์จะไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ แก่ข้อมูล บริดจ์ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการชนกันของข้อมูลลง บริดจ์จึงเป็นสะพานสำหรับข้อมูลสองเครือข่าย

## Slide 20: อุปกรณ์เครือข่ายที่ช่วยในการขยายระบบ
3. Router
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่ายกับหลายระบบเข้าด้วยกันที่คล้ายกับบริดจ์ แต่ก็มีส่วนการทำงานจะซับซ้อนมากกว่าบริดจ์มาก โดยเราท์เตอร์ก็มีเส้นทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแต่ละเครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง เรียกว่า Routing Table ทำให้เราท์เตอร์สามารถทำหน้าที่จัดหาเส้นทาง และเลือกเส้นทางเหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการเดินทาง และเพื่อการติดต่อระหว่างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอยู่ใน 3 ระดับล่าง Physical, Data, Network

## Slide 21: อุปกรณ์เครือข่ายที่ช่วยในการขยายระบบ
4. Gateway
เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หน้าที่หลัก คือ ช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่าย หรือมากกว่าซึ่งลักษณะไม่เหมือนกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน

## Slide 22: มาตรฐานของระบบเครือข่าย
การทำงานของระบบเครือข่าย กว่าจะใช้งานได้นั้นจะต้องมีส่วนประกอบหลายส่วนนำมาประกอบด้วยกัน ในส่วนประกอบทางกายภาพ เช่น แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card หรือ LAN Card), สายเคเบิล และ Topology เป็นต้น รวมกับส่วนที่เรียกว่า โปรโตคอลมาตรฐาน (Protocol) ซึ่งเป็นการกำหนอข้อตกลงร่วมกันในการออกแบบมาเป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยอธิบายว่าระบบทำงานอย่างไร โดยหน่วยงานที่กำหนดโปรโตคอลมาตรฐานเหล่านี้ ประกอบด้วย 3 สถาบัน คือ
1. IEEE (Institute of Electronical and Electronic Engineers)
2. EIA (The Electronic Association)
3. CCITT (The International Consultative Committee on
Telephone and Telegraph)

## Slide 23: มาตรฐานของระบบเครือข่าย
ข้อตกลงที่ 3 สถาบันได้ทำการพิจารณา คือ
1. การส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยทางสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดหมายเลขของคณะกรรมการในการกำหนดมาตรฐานนี้ โดยคณะกรรมการ 802 เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก ที่มีความสนใจในเครือข่าย LAN และ WAN โดยที่คณะกรรมการย่อยในชุดของคณะกรรมการ 802 จะแยกกันพัฒนามาตรฐานสำหรับ Topology ของ LAN ที่แตกต่างกัน โดยใช้เลขจุดทศนิยมเป็นชื่อย่อของหัวข้อขอมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## Slide 24: มาตรฐานของระบบเครือข่าย
-IEEE 802.1 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย -IEEE 802.2 ถูกออกแบบใน LLC ไม่ต้องการให้เครื่องรู้จักกับ MAC sub layer กับ physical layer -IEEE 802.3 สำหรับเป็น โปรโตคอลมาตราฐานเครือข่าย EtherNet ที่มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูล 10 Mbps -IEEE 802.4 เป็นมาตรฐานกำหนดโปรโตคอลสำหรับเลเยอร์ชั้น MAC -IEEE 802.5 เครือข่ายที่ใช้โทโปโลยีแบบ Ring -IEEE 802.6 กำหนดมาตรฐานของ MAN ซึ่งข้อมูลในระบบเครือข่ายถูกออกแบบมาให้ใช้งานในระดับเขต และเมือง -IEEE 802.7 ใช้ให้คำปรึกษากับกลุ่มเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบ Broadband -IEEE 802.8 ใช้ให้คำปรึกษากับกลุ่มเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วนำแสง -IEEE 802.9 ใช้กำหนดการรวมเสียงและข้อมูลบนระบบเครือข่ายรองรับ -IEEE 802.10 ใช้กำหนดความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย -IEEE 802.11 มาตรฐาน IEEE 802.11 และเป็นเทคโนโลยีสำหรับ -IEEE 802.12 ใช้กำหนดลำดับความสำคัญของความต้องการเข้าไปใช้งานระบบเครือข่าย -IEEE 802.14 ใช้กำหนดมาตรฐานของสาย Modem -IEEE 802.15 ใช้กำหนดพื้นที่ของเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล -IEEE 802.16 ใช้กำหนดมาตรฐานของ Broadband แบบไร้สาย หรือ WiMAX

## Slide 25: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
1. โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) ลักษณะทางกายภาพของโทโพโลยีแบบบัสนั้น จัดเป็นรูปแบบที่ง่าย ซึ่งประกอบด้วยสายเคเบิลเส้นหนึ่งทีนำมาใช้เป็นสายแกนหลักที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) โดยทุก ๆ โหนดบนเครือข่ายจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายเส้นนี้ จึงแลดูเหมือนกับราวที่มีไว้แขวนเสื้อผ้า

## Slide 26: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
ข้อดี
1. มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ติดตั้งง่าย
2. เพิ่มจำนวนโหนดได้ง่าย โดยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสายแกนหลักได้ทันที
3. ประหยัดสายสื่อสาร เนื่องจากใช้สายแกนหลักเพียงเส้นเดียว
ข้อเสีย
1. หากสายเคเบิลที่เป็นสายแกนหลักเกิดชำรุดหรือขาด เครือข่ายจะหยุดชะงักในทันที
2. กรณีเกิดข้อผิดพลาดบนเครือข่าย จะค้นหาจุดผิดพลาดยาก เนื่องจากทุกอุปกรณ์ต่างก็เชื่อมต่อเข้ากับสายแกนหลักทั้งหมด
3. ระหว่างโหนดแต่ละโหนดจะต้องมีระยะห่างตามข้อกำหนด

## Slide 27: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
2. โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) ในความเป็นจริงโทโพโลยีแบบดาวนั้น มีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อเทอร์มินัลกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ โดยเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และเทอร์มินัลทุกเครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่ในยุคปัจจุบัน อุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้เป็นศูนย์กลางควบคุมของสายสื่อสารทั้งหมดก็คือ ฮับ (Hub) โดยทุก ๆ โหนดบนเครือข่ายจะต้องเชื่อมโยงสายสื่อสารผ่านฮับทั้งสิ้น ซึ่งฮับจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ส่ง เพื่อส่งไปยังโหนดปลายทางที่ต้องการ

## Slide 28: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
ข้อดี
1. มีความคงทนสูง กล่าวคือหากสายเคเบิลบางโหนดเกิดชำรุดหรือขาด จะส่งผลต่อโหนดนั้นเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม โหนดอื่น ๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ
2. เนื่องจากมีจุดศูนย์กลางควบคุมอยู่ที่ฮับ ทำให้การจัดการดูแลง่ายและสะดวก
ข้อเสีย
1. สิ้นเปลืองสายเคเบิล ซึ่งต้องใช้จำนวนสายเท่ากับจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
2. กรณีต้องการเพิ่มโหนด อุปกรณ์ฮับจะต้องมีพอร์ตว่างให้เชื่อมต่อ และจะต้องลากสายเชื่อมต่อระหว่างฮับไปยังโหนดปลายทาง
3. เนื่องจากมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ฮับ หากฮับเกิดชำรุดใช้งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับดังกล่าวก็จะใช้งานไม่ได้ทั้งหมด

## Slide 29: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
3. โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) การเชื่อมต่อแบบวงแหวนนั้น โหนดต่าง ๆ จะมีการเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณจากฆนดหนึ่งไปยังโหนดหนึ่งต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งโหนดแรกและโหนดสุดท้ายได้เชื่อมโยงถึงกัน จึงเกิดเป็นลูปวงกลมหรือวงแหวนขึ้นมา

## Slide 30: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
ข้อดี
1. แต่ละโหนดในวงแหวนมีโอกาสส่งข้อมูลได้เท่าเทียมกัน
2. ประหยัดสายสัญญาณ โดยจะใช้สายสัญญาณเท่ากับจำนวนโหนดที่เชื่อมต่อ
3. ง่ายต่อการติดตั้งและการเพิ่ม/ลบจำนวนโหนด
ข้อเสีย
1. หากวงแหวนชำรุดหรือขาด จะส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด
2. ตรวจสอบได้ยาก ในกรณีที่มีโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดข้อขัดข้อง เนื่องจากต้องตรวจสอบทีละจุดว่าเกิดข้อขัดข้องอย่างไร

## Slide 31: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
4. โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)
การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโทโพโลยีแบบเมช จัดเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดอย่างแท้จริง ที่แต่ละโหนดจะมีลิงก์สื่อสารระหว่างกันเป็นของตนเอง

## Slide 32: การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Topology)
ข้อดี
1. เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อกันโดยตรงระหว่างโหนด ดังนั้นแบนด์วิดธ์บนสายสื่อสารสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่มีโหนดใดมาแชร์ใช้งาน
2. มีความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในข้อมูลที่สื่อสารกันระหว่างโหนด
3. ระบบมีความทนทานต่อความผิดพลาด (Fault-Tolerant) เนื่องจากหากมีลิงก์ใดชำรุดเสียหาย ก็สามารถเลี่ยงไปใช้งานลิงก์อื่นทดแทนได้
ข้อเสีย
1. เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สิ้นเปลืองสายสื่อสารมากที่สุด

## Slide 33: การส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
ทาง IEEE ได้กำหนดมาตรฐานในการส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แบบบัสไว้ 2 วิธีคือ
1. CSMA/CD
2. Token Passing
โดยเทคนิคในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายท้องถิ่นมีอยู่หลายชนิด แต่ถ้าจะแบ่งกันจริง ๆ แล้ว เทคนิคในการส่งข้อมูลที่ใช้กับสายส่งข้อมูลนั้น จะมีอยู่เพียง 2 ชนิดด้วยกัน คือ
1. แบบเบสแบนด์ (Baseband)
2. แบบบรอดแบนด์ (Broadband)

## Slide 34: การส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
1. การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์ (Baseband)
การส่งข้อมูลในระบบแบบเบสแบนด์นั้น จะมีช่องสื่อสารเพียงช่องเดียว ดังนั้นจะต้องมีเทคนิคในการจัดส่งข้อมูล เพื่อป้องกันการชนกันของข้อมูล ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้กัน คือ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) โดยอุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูลนั้นจะคอยตรวจสอบว่า มีอุปกรณ์อื่นกำลังส่งข้อมูลอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็จะคอยก่อน ถ้าไม่มีหรือว่าง ก็จะทำการส่งข้อมูลทันที ซึ่งระบบเครือข่าย LAN จะใช้วิธีการส่งข้อมูลชนิดนี้

## Slide 35: การส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
2. การส่งข้อมูลแบบบรอดแบนด์ (Broadband)
การส่งข้อมูลในระบบแบบบรอดแบนด์นี้ จะเป็นการส่งข้อมูลหลายช่องทาง ด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน โดยใช้สายสัญญาณของคลื่นวิทยุในการส่งข้อมูลสัญญาณเดียวหรือหลายสัญญาณบนสายส่งข้อมูลเส้นเดียว เช่น การส่งข้อมูลพร้อมกับเสียงและสัญญาณวิดีโอ สายสัญญาณชนิดนี้ราคาค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับสายแบบเบสแบนด์

## Slide 36: การแบ่งกันใช้สายส่งข้อมูล
1.CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
วิธีนี้จะใช้สายสัญญาณชุดเดียวในการส่งข้อมูล โดยวิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอยฟังและตรวจสอบว่า สายว่างหรือไหม (Carrier Detection) ถ้าว่างก็จะเริ่มทำการส่งสัญญาณออกมา ถ้าสายว่างข้อมูลที่ส่งไปก็จะถึงผู้รับทันที่ แต่ในการเริ่มส่งสัญญาณนี้อาจจะตรงกับสถานีอื่น ๆ ก็ได้ ดังนั้นก็จะเกิดสัญญาณชนกัน ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถส่งไปถึงผู้รับได้ เมื่อเกิดสัญญาณชนกันแล้ว แต่ละเครื่องที่จะส่งข้อมูลมานั้นก็จะหยุดส่งและรอ โดยการนับถอยหลังของเวลาที่สุ่มมาให้แตกต่างกันระหว่างแต่ละเครื่องเมื่อครบเวลาที่นับถอยหลังในแต่ละเครื่องแล้ว ก็จะทำการส่งข้อมูลไปใหม่ ซึ่งในการส่งครั้งใหม่นี้ก็จะไม่มีการชนกันของข้อมูลเดิมอีก

## Slide 37: การแบ่งกันใช้สายส่งข้อมูล
ภาพที่ 3.6 แสดงการแบ่งกันใช้สายเพื่อส่งข้อมูลแบบ
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

## Slide 38: การแบ่งกันใช้สายส่งข้อมูล
2. Token Passing
วิธีนี้สามารถใช้กับ Topology หลายแบบด้วยกัน เช่น Bus, Star, Ring โดยวิธีนี้จะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในช่วงเวลาหนึ่งที่มีสิทธิในการส่งข้อมูล โดยมีรหัส Token เก็บไว้และเมื่อทำการส่งข้อมูลออกไปแล้ว ก็จะทำการส่งรหัส Token นี้ออกไปให้กับเครื่องอื่น ๆ ตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ ถ้าเครื่องนั้นต้องการส่งข้อมูลก็ให้ส่งข้อมูลออกมาก่อน แล้วค่อยส่งรหัสออกไปให้เครื่องอื่นทราบตามลำดับ ซึ่งวิธีนี้ จะทำให้ทุกเครื่องในเครือข่ายได้รับสิทธิในการส่งข้อมูล 1 ครั้ง ภายใน 1 รอบการทำงาน ทำให้สามารถจำกัดเวลาได้ว่าจะส่งข้อมูลออกไปได้ภายในกี่ milisecond

## Slide 39: การแบ่งกันใช้สายส่งข้อมูล
ภาพที่ 3.7 แสดงการแบ่งกันใช้สายเพื่อส่งข้อมูลแบบ Token Passing (A)

## Slide 40: การแบ่งกันใช้สายส่งข้อมูล
ภาพที่ 3.7 แสดงการแบ่งกันใช้สายเพื่อส่งข้อมูลแบบ Token Passing (B)

## Slide 41: Thank you
The End
3